Załącznik Nr 1

opis przedmiotu zamówienia

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa i określenie przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest usługa malowania proszkowego detali dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa.

- Miejscem odbioru i dostawy elementów  jest siedziba zakładu Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia Oddział w Sieradzu, 98-200 Sieradz, ul. Kwiatowa 13.

- Realizacja zamówienia polegającego na usłudze malowania proszkowego detali  będzie następować sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego na podstawie każdorazowo składanego zamówienia telefonicznie, faxem lub e-mailem w terminie 3 dni od złożenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 12:00 przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- Ilości poszczególnych pozycji asortymentu wykazanego w załączniku nr.1 – Formularz cenowy, są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zostanie podpisania umowa nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw w wielkościach podanych w Formularzu oferty.  Usługa malowania realizowana w trakcie realizacji umowy może się różnić ilościowo i asortymentowo od tych podanych w Formularzu  cenowym, jednak łączna wartość usługi nie przekroczy całkowitej wartości zamówienia.

- Szczegółowy formularz cenowy przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A do opisu przedmiotu zamówienia.

5. Określenia przedmiotu zamówienia ze Wspólnym słownikiem zamówień:

CPV 98390000-3 – inne usługi

- Malowanie proszkowe drzwi stalowych z ościeżnicą (powierzchnia malowania ok. 6m²).

Drzwi dostarczamy do malowania w elementach:

- Ościeżnica – wykonana z profili zamkniętych – 1 bok 100x50 i 3 boki 50x50 – wymiary ościeżnicy 1070x20170.

- Oddzielnie skrzydło użebrowane profilami i pokryte obustronnie blachą czarną gr 1,5, w środku skrzydła (pomiędzy profilami) znajduje się wełna mineralna typu Conlit. Wymiary skrzydła 970x2070 grubość 40.

- Wymagania dotyczące malowania drzwi:

- Przygotowanie powierzchni poprzez piaskowanie + podkład cynkowy + farba proszkowa w dowolnym kolorze RAL (matowa).

- Malowanie proszkowe metalowych łóżek więziennych (powierzchnia malowania: łóżko -  ok. 5,7 m²,  pojemnik –2,2 m²,  drabinka + barierka - 0,70m²).

- Łóżka więzienne wykonujemy z profili prostokątnych, blachy, płaskowników oraz kątowników metalowych. Łoże łóżka jest wykonane z blachy gr. 1 perforowanej.  Podstawowe wymiary łóżka to szerokość 830, długość 2040, wysokość 965.

- Łóżka dostarczamy do malowania w n/w elementach: (pierwsze trzy punkty stanowią łóżko kompletne).

- Rama oparcia (tyłki) – 2 szt na łóżko, wykonana z kątownika (nogi) zg. 40x40, poprzeczki z kątownika gw 20x3, pręty pionowe – środkowa z profila 25x24 , boczne z płaskownika 20x6.

- Spód łóżka – 1 szt wykonano z profili zamkniętych – podstawa z 30x30, a boki z profila 20x20.

- Blacha perforowana – 1 szt  - blacha stalowa czarna  grubości  gr. 1 mm o wymiarach 1980x750.

- Barierka + drabinka  – 1 szt wykonana z profilu 30x18x2

- Pojemnik – szuflada – wykonana z blachy czarnej  gr. 1 o wymiarach 700x700x195.

- Wymagania dotyczące malowania łóżek:

- Przygotowanie powierzchni poprzez piaskowanie + farba proszkowa w dowolnym kolorze RAL.

- Malowanie proszkowe zamków (powierzchnia malowania ok. 0,17m²):

- Zamki wykonane z  odlewu żeliwnego i  stali czarnej.

- Zamki dostarczamy w elementach tj. korpus żeliwny (wymiar 155x160x38) i 2 osłony z blachy czarnej o wymiarach 200x155x3.

- Wymagania dotyczące malowania zamków:

- Przygotowanie powierzchni poprzez piaskowanie + farba proszkowa w dowolnym kolorze RAL – matowa lub połysk.

- Malowanie proszkowe krat więziennych:

- Kraty wykonujemy z prętów stalowych (pionowych) przekroje od fi 16 do fi 22 i płaskowników  stalowych w pionie.

- Wymiary krat różne –max.  do wielkości 2400x3000.

- Wymagania dotyczące malowania łóżek:

I wersja: Przygotowanie powierzchni poprzez piaskowanie + podkład cynkowy + farba proszkowa w dowolnym kolorze RAL.

II wersja:  Przygotowanie powierzchni poprzez piaskowanie + farba proszkowa w dowolnym kolorze RAL.