Spis treści

- Wykaz materiałów i dodatków

- Rodzaje szwów i ściegów maszynowych

- Zestawienie elementów składowych

- Opis wykonania

- Średnie normy zużycia materiałów

- Tabela wymiarów

- Arkusz ewidencji wprowadzonych zmian

- Wykaz materiałów i dodatków

| Część teczki | Nazwa materiałów | Dane techniczne | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Zewnętrzna | 1. Ortalion kolor czarny 2.Dwoina bydlęca 3.Taśma poliamidowa czarna 4. Taśma suwakowa czarna 5. Maszynki do taśmy suwakowej 6. Biza kaletnicza czarna | g/m2 600 gr. 2 mm 40 mm tworzywowa średniospiralna niklowane tworzywo PCV |  |
| Wewnętrzna | 1. Ortalion kolor czarny 2. Pianka poliuretanowa 3. Taśma lamówkowa czarna 4. Taśma gumowa czarna | g/m2 120 gr. 3-4 mm 30 mm 20 mm |  |
| Usztywnienie | 1. Płyta „NITRON” 2. Tektura walizkowa lub preszpan | gr. 1,5 mm gr. 1,8-2 mm |  |
| Okucia | 1. Rączka 2. Szyna 3. Karabińczyk z uchwytem trójkątnym 4. Gniazdo zapinkowe 5. Naramiennik czarny 6. Klamra przesuwkowa czarna 7. Stopki 55x45 mm 8. Nity zbitki | tworzywowa tworzywowa niklowany 40 mm tworzywo szer. 20 mm tworzywo szer. 40 mm nikiel szer. 40 mm tworzywowe niklowane nr 9 |  |
| Nici | Nici poliestrowe czarne | ERA 40 E |  |

- Rodzaje szwów i ściegów maszynowych

Do wyrobu należy stosować następujące rodzaje ściegów:

- stębnowany w ilości 2,5 – 3 ściegów na 1 cm.

- Zestawienie elementów składowych

Teczka funkcjonariusza S.W. składa się z następujących elementów:

- Ortalion g/m2 600

- korpus 3 szt

- kieszeń zewnętrzna płaska – dół 1 szt

- kieszeń zewnętrzna płaska – góra 1 szt

- listwy górne 1 szt

- dno kieszeni zewnętrznej 1 szt

- karczek wąski 2 szt

- karczek szeroki 1 szt

- dno wąskie 2szt

- dno szerokie 1 szt

- zakrycie bizy 4 szt

- obszycie na szynę 1 szt

- Ortalion g/m2 120

- korpus 3 szt

- kieszeń wewnętrzna 2 szt

- góra kieszeni 1 szt

- dno wąskie wewnętrzne 2 szt

- dno szerokie wewnętrzne 1 szt

- boczek wewnętrzny 2 szt

- wkładka wpinana na rzep 1 szt

- Dwoina bydlęca gr. 2 mm

- uchwyt do trójkąta 2 szt

- Pianka poliamidowa

- do wkładki wpinanej na rzep 1 szt.

- Tektura walizkowa lub preszpan

- usztywnienie dna szerokiego 1 szt

- do wkładki wpinanej na rzep

- Płyta „NITRON”

- do profilowania karczka szerokiego 1 szt

- Opis wykonania

Produkcja teczki funkcjonariusza S.W. obejmuje następujące operacje:

- rozkrój części składowych

- cięcie taśmy poliamidowej i zabezpieczenie końców przed strzępieniem – zatapianie,

- cięcie taśmy suwakowej i założenie maszynek,

- cięcie taśmy gumowej i założenie gniazda zapinkowego,

- zmontowanie kieszeni zewnętrznych:

- wszycie suwaka,

- przyszycie bizy kaletniczej,

- wszycie dna,

- naszycie kieszeni na korpusy zewnętrzne oraz przyszycie bizy,

- wszycie suwaka do karczka szerokiego i wąskiego,

- naszycie uchwytów ze skóry na karczek szeroki,

- naszycie stopek na dno szerokie,

- usztywnienie dna szerokiego,

- łączenie karczka szerokiego i wąskiego z dnem,

- wszycie suwaka do kieszeni wewnętrznej,

- połączenie gotowych korpusów z usztywnionym dnem szerokim i wąskim,

- lamowanie zszytych korpusów,

- zamocowanie rączki tworzywowej z szyną,

- wykonanie pasa nośnego z taśmy poliamidowej,

- kontrola jakości,

- pakowanie,

- etykietowanie.

- Średnie normy zużycia materiałów zasadniczych i dodatkowych

| L.p. | Nazwa surowca | Jedn. miary | Norma zużycia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ortalion g/m2 600 kolor czarny | mb | 0,85 |
| 2 | Ortalion g/m2 120 kolor czarny | mb | 0,68 |
| 3 | Dwoina bydlęca gr. 2 mm | m2 | 0,006 |
| 4 | Płyta „NITRON” gr. 1,5 mm | m2 | 0,033 |
| 5 | Tektura walizkowa gr. 1,8 – 2 mm | kg | 0,05 |
| 6 | Pianka poliuretanowa gr. 3 - 4 mm | m2 | 0,013 |
| 7 | Biza kaletnicza czarna zwykła | kg | 0,12 |
| 8 | Biza kaletnicza z drutem | mb | 2,80 |
| 9 | Taśma poilamidowa 40 mm czarna | mb | 1,30 |
| 10 | Taśma lamówkowa 30 mm | mb | 5,60 |
| 11 | Taśma gumowa 20 mm czarna | mb | 0,80 |
| 12 | Taśma suwakowa tworzywowa średniospiralna | mb | 3,95 |
| 13 | Maszynki do taśmy suwakowej niklowane | szt | 8 |
| 14 | Maszynki do taśmy czarne | szt | 1 |
| 15 | Rączka tworzywowa czarna | szt | 1 |
| 16 | Szyna tworzywowa | szt | 1 |
| 17 | Karabińczyk z uchwytem trójkątnym 40 mm nikiel | szt | 2 |
| 18 | Gniazdo zapinkowe 20 mm tworzywowe | szt | 1 |
| 19 | Naramiennik 40 mm tworzywowy | szt | 1 |
| 20 | Klamra przesuwkowa – regulator 40 mm nikiel | szt | 1 |
| 21 | Stopki tworzywowe 55 x 45 mm | szt | 2 |
| 22 | Nity zbitki luks. Nr 9 nikiel | szt | 2 |
| 23 | Nici poliestrowe czarne | mb | 170 |
| 24 | Rzep czarny 30 mm | mb | 0,20 |

| 25 | Etykieta | szt | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

- Tablica wymiarów

| Określenie wymiarów | Oznaczenie | Jedn. miary | Wielkość | Odchylenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość teczki | A | mm | 395 | +/- 10 |
| Wysokość teczki | B | mm | 310 | +/- 10 |
| Szerokość teczki | C | mm | 200 | +/- 10 |
| Długość kieszeni | D | mm | 350 | +/- 10 |
| Wysokość kieszeni przedniej | E | mm | 230 | +/- 5 |
| Długość pasa nośnego | F | mm | 1120 | +/- 5 |