Załącznik nr 7 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 1

przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa okuć meblowych metalowych na potrzeby produkcyjne Zakładu w Wadowicach MIGB Mazovia.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Zamek zapadkowy patentowy – szt 100:

Cechy techniczne:

- zamek uniwersalny (zamykanie musi odbywać się w prawą i lewą stronę),

- zamek w całości wykonany z elementów metalowych nie ulegających korozji,

- jego zamontowanie nie może wymagać jego demontażu,

- mechanizm zamka nie może wymagać smarowania,

- do zamka dołączony komplet wkrętów, obręcz maskująca oraz prowadnica języka,

- zamek posiada cztery otwory mocujące umieszczone w narożnikach obudowy,

- średnica cylindra – 15- 22 mm,

- odległość od środka cylindra do krawędzi zamka  22 mm ( +/- 2mm),

- ilość kluczy dołączonych do zamka: 3 szt.,

- klucze w całości metalowe,

- każdy zamek pakowany osobno w opakowanie tekturowe

- w opakowaniu – instrukcja mocowania zamka .

- Zamek meblowy boczny - szt 150:

Cechy techniczne:

- zamek meblowy boczny  odpowiadający  następującym  cechom technicznym:

- zamek w całości wykonany z elementów metalowych nie ulegających korozji,

- jego zamontowanie nie może wymagać jego demontażu,

- mechanizm zamka nie może wymagać smarowania,

- do zamka dołączona obręcz maskująca oraz prowadnica języka,

- zamek posiada cztery otwory mocujące umieszczone w narożnikach obudowy,

- średnica cylindra 15-22 mm,

- odległość od środka cylindra do krawędzi zamka  22 mm ( +/- 2mm),

- ilość kluczy dołączonych do zamka: 2 szt.

3. Zamek do drzwi przesuwnych bolcowy  szt 50:

Cechy techniczne:

- zamek  w całości wykonany z elementów metalowych nie ulegających korozji,

- średnica cylindra 15-19 mm,

- mocowanie zamka za pomocą dwóch uchwytów umieszczonych po przeciwstawnych stronach cylindra,

- do zamka dołączona obręcz maskująca,

- ilość kluczy dołączonych do zamka: 2 szt.

4. Zamek centralny frontalny L-800 – szt 70:

Cechy techniczne:

- zamek  w całości wykonany z elementów metalowych nie ulegających korozji,

- średnica cylindra – 15-19 mm,

- do zamka dołączony komplet uchwytów i mocowań, śrub mocujących, aluminiowa prowadnica  długości 800 mm  oraz  obręcz maskująca,

- ilość kluczy dołączonych do zamka: 2 szt.

5. Zamek baskwilowy na klucz patentowy- szt 500:

Cechy techniczne:

- zamek wykonany z elementów metalowych nie ulegających korozji,

- średnica cylindra - 15 mm,

- do zamka dołączony komplet uchwytów i zaczepów, dwie śruby zaczepowe, dwie sztangi o łącznej długości 2 m oraz obręcz maskująca,

-opory do regulacji zaczepów sztang ,

- klucze w całości stalowe, zapadki stalowe,

- ilość kluczy dołączonych do zamka: 2 szt.

6. Zawias puszkowy fi 35 mm, 110st., do drzwi nakładanych – szt 2000:

Cechy techniczne:

- kąt otwarcia 110 º,

- zawias wykorzystywany do montażu drzwi meblowych o średnich wymiarach 190x45 cm,

- zawias musi być kompletny, tzn. w skład kompletu oprócz zawiasu wchodzi prowadnik oraz wkręt mocujący prowadnik z zawiasem,

- zawias ( ramię , puszka i prowadnik) musi być wykonane ze stali oraz niklowane,

- mocowanie puszki – do przykręcenia,

- montaż drzwi przy korpusie – technika nasuwania,

- zawias posiada możliwość regulacji za pomocą specjalnej śruby w 3 płaszczyznach ,

- zawias musi posiadać funkcję samoczynnego zamykania,

- zawias musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu.

7. Zawias samodomyk fi 35 mm – szt 500                                                                                                 Cechy techniczne:

- kąt otwarcia 110 º,

- zawias meblowy samodomykający z mechanizmem klip,

- system tłumienia ( siłownik hydrauliczny)  w zawiasie sprawia, że drzwi zamykają się cicho i delikatnie, a mechanizm klip zapewnia ściąganie i nakładanie bez użycia narzędzi,                                                                                                                                      - zawias standardowy do drzwiczek otwieranych na prosto i nachodzących na korpus szafki,

- zawias musi być kompletny, tzn. w skład kompletu oprócz zawiasu wchodzi mechanizm klip , prowadnik oraz regulacja mimośrodowa,

- zawias ( ramię , puszka i prowadnik) musi być wykonane ze stali oraz niklowane,

- mocowanie puszki – do przykręcenia,

- montaż drzwi przy korpusie – technika nasuwania,

- zawias posiada możliwość regulacji za pomocą specjalnej śruby w 3 płaszczyznach ,

- zawias musi posiadać funkcję samoczynnego zamykania,

- zawias musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu.

8. Zawias puszkowy fi 35 mm, 110st., do drzwi wpuszczanych –  szt 250:

Cechy techniczne:

- kąt otwarcia 110 º,

- zawias wykorzystywany do montażu drzwi meblowych o średnich wymiarach 190x45 cm,

- zawias musi być kompletny, tzn. w skład kompletu oprócz zawiasu wchodzi prowadnik oraz wkręt mocujący prowadnik z zawiasem,

- zawias ( ramię , puszka i prowadnik) musi być wykonane ze stali oraz niklowane,

- mocowanie puszki – do przykręcenia,

- montaż drzwi przy korpusie – technika nasuwania,

- zawias posiada możliwość regulacji za pomocą specjalnej śruby w 3 płaszczyznach ,

- zawias musi posiadać funkcję samoczynnego zamykania,

- zawias musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu.

9. Zawias puszkowy fi 35 mm, 45 st., –  szt 50:

Cechy techniczne:

- kąt otwarcia 90 º-100 º,

- zawias stosowany przy montażu drzwi pod kątem 45º,

- zawias musi być kompletny, tzn. w skład kompletu oprócz zawiasu wchodzi prowadnik oraz wkręt mocujący prowadnik z zawiasem,

- zawias ( ramię , puszka i prowadnik) musi być wykonane ze stali oraz niklowane,

- mocowanie puszki – do przykręcenia,

- montaż drzwi przy korpusie – technika nasuwania,

- zawias posiada możliwość regulacji za pomocą specjalnej śruby w 3 płaszczyznach ,

- zawias musi posiadać funkcję samoczynnego zamykania,

- zawias musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu.

10. Zawias puszkowy fi 35 mm, 175st., z zawiasem uzupełniającym – szt 50:

Cechy techniczne:

- kąt otwarcia 175-180 º,

- zawias musi być kompletny, tzn. w skład kompletu oprócz zawiasu 175 º wchodzi równie zawias uzupełniający oraz wkręty mocujące,

- zawiasy ( ramię , puszka i prowadnik) musi być wykonane ze stali oraz niklowane,

- mocowanie puszki – do przykręcenia,

- montaż drzwi przy korpusie – technika nasuwania,

- zawias posiada możliwość regulacji za pomocą specjalnej śruby w 3 płaszczyznach ,

- zawias musi posiadać funkcję samoczynnego zamykania,

- zawias 175 º oraz zawias uzupełniający muszą posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu.

11. Zawias taśmowy dł 1,00 mb – 200 szt

Cechy techniczne:

- zawiasy taśmowe  długość 1mb,

- zawiasy taśmowe -malowane proszkowo na kolor: złoty/żółty, biały, brązowy, czarny,

- zawiasy zwykłe stalowe bez powłoki -aluminiowe -ocynkowane -nierdzewne,

- standardowa grubość blachy stalowej 0,8mm.

- zawias musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu

12. Prowadnica rolkowa do szuflad L-400 – szt 150:

Cechy techniczne:

- prowadnica wykonana z elementów metalowych pomalowanych na kolor biały, czarny lub brąz

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,

- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,

- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na dwóch kółkach wykonanych z tworzywa sztucznego i zamontowanych na końcach dwóch elementów składowych prowadnicy,

- średnica kółek zastosowanych w prowadnicy nie może być większa od 2 cm,

- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,

- element prowadnicy mocowany do mebla musi posiadać na końcu toru jezdnego zwężenie uniemożliwiające dalsze przesunięcie elementu wysuwnego prowadnicy,

- element wysuwny prowadnicy musi posiadać zagłębienie na kółko elementu prowadnicy zamocowanej do mebla w celu zablokowania elementu wysuwnego w pozycji najbardziej wysuniętej,

- tylna część elementu prowadnicy mocowanej do mebla musi być delikatnie zagięta w dół, natomiast przednia część elementu wysuwnego prowadnicy musi być proporcjonalnie zagięta w górę w celu łatwiejszego i po części samoczynnego chowania się elementu wysuwnego,

- element wysuwny musi wysuwać się na odległość ok. 30 cm

13. Prowadnica rolkowa do szuflad L-450 –  szt 150:

Cechy techniczne:

- prowadnica wykonana z elementów metalowych pomalowanych na kolor biały, czarny lub brąz

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,

- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,

- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na dwóch kółkach wykonanych z tworzywa sztucznego i zamontowanych na końcach dwóch elementów składowych prowadnicy,

- średnica kółek zastosowanych w prowadnicy nie może być większa od 2 cm,

- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,

- element prowadnicy mocowany do mebla musi posiadać na końcu toru jezdnego zwężenie uniemożliwiające dalsze przesunięcie elementu wysuwnego prowadnicy,

- element wysuwny prowadnicy musi posiadać zagłębienie na kółko elementu prowadnicy zamocowanej do mebla w celu zablokowania elementu wysuwnego w pozycji najbardziej wysuniętej,

- tylna część elementu prowadnicy mocowanej do mebla musi być delikatnie zagięta w dół, natomiast przednia część elementu wysuwnego prowadnicy musi być proporcjonalnie zagięta w górę w celu łatwiejszego i po części samoczynnego chowania się elementu wysuwnego,

- element wysuwny musi wysuwać się na odległość ok. 35cm

14. Prowadnica rolkowa do szuflad L-500-  szt 20:

Cechy techniczne:

- prowadnica wykonana z elementów metalowych pomalowanych na kolor biały, czarny lub brąz

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,

- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,

- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na dwóch kółkach wykonanych z tworzywa sztucznego i zamontowanych na końcach dwóch elementów składowych prowadnicy,

- średnica kółek zastosowanych w prowadnicy nie może być większa od 2 cm,

- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,

- element prowadnicy mocowany do mebla musi posiadać na końcu toru jezdnego zwężenie uniemożliwiające dalsze przesunięcie elementu wysuwnego prowadnicy,

- element wysuwny prowadnicy musi posiadać zagłębienie na kółko elementu prowadnicy zamocowanej do mebla w celu zablokowania elementu wysuwnego w pozycji najbardziej wysuniętej,

- tylna część elementu prowadnicy mocowanej do mebla musi być delikatnie zagięta w dół, natomiast przednia część elementu wysuwnego prowadnicy musi być proporcjonalnie zagięta w górę w celu łatwiejszego i po części samoczynnego chowania się elementu wysuwnego,

- element wysuwny musi wysuwać się na odległość ok.40 cm

15. Tor górny drzwi przesuwnych   – mb 50:

Cechy techniczne:

- całkowita szerokość toru : 75 mm ( +/- 5 mm),

- tor musi być wykonany z aluminium,

- tor musi posiadać wewnętrzną przegrodę, umieszczoną w samym środku toru,

- tor dostępny w różnych długościach od 1,5-4,2 m

- tor musi być dostępny w kolorze satyna ( srebrnym),

- tor musi tworzyć system z  pozostałymi towarami wymienionymi w poz. 16,17,18,19 specyfikacji,

- tor przystosowana do zastosowania w meblu, gdzie występuje do 50 kg udźwigu na skrzydło,

- tor musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu.

16. Tor dolny drzwi przesuwnych    –  mb 50:

Cechy techniczne:

- całkowita szerokość toru : 53 mm ( +/- 5 mm),

- tor musi być wykonany z aluminium,

- tor dostępny w różnych długościach od 1,5-4,2 m ,

- tor musi być dostępny w kolorze satyna ( srebrnym),

- tor musi tworzyć system z  pozostałymi towarami wymienionymi w poz. 15,17,18,19 specyfikacji,

- tor musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu.

17. Wózek górny do montażu drzwi przesuwnych  - szt 100:

Cech techniczne:

- wózek górny  do montażu drzwi przesuwnych,

- okucie posiada płytkę mocującą oraz dwa kółka posuwu,

- kółka łożyskowane, podgumowane,

-  jedno kółko stałe, drugie ruchome dociskające sprężynkę ,

- średnica kółka: 24 mm (+/- 2 mm),

- element kółka bezpośrednio stykający się z szyną musi być wykonany z tworzywa sztucznego niepowodującego tarcia,

- płytka mocująca musi posiadać cztery otwory mocujące rozmieszczone na krańcach płytki, przy czym jeden otwór musi dawać możliwość regulacji,

- płytka mocująca musi być wykonana z metalu o grubości nie mniejszej niż 2 mm,

- okucie musi tworzyć system z  pozostałymi towarami wymienionymi w poz. 15,16,18,19 specyfikacji,

- okucie przystosowane do zastosowania w meblu, gdzie występuje do 50 kg udźwigu na skrzydło,

- wózek  górny musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu.

18. Wózek dolny do montażu drzwi przesuwnych  - szt 100:

Cechy techniczne:

- wózek dolny  do montażu drzwi przesuwnych,

- okucie posiada płytkę mocującą oraz kółko posuwu,

- kółko łożyskowane,

- średnica kółka: 33 mm (+/- 2 mm),

- element kółka bezpośrednio stykający się z szyną musi być wykonany z tworzywa sztucznego niepowodującego tarcia,

- płytka mocująca musi posiadać cztery otwory mocujące rozmieszczone na krańcach płytki, przy czym jeden otwór musi dawać możliwość regulacji,

- płytka mocująca musi być wykonana z metalu o grubości nie mniejszej niż 2 mm,

- okucie musi tworzyć system z  pozostałymi towarami wymienionymi w poz. 15,16,17,19 specyfikacji,

- okucie przystosowane do zastosowania w meblu, gdzie występuje do 50 kg udźwigu na skrzydło,

- wózek  musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu.

19. Rączka do montażu drzwi przesuwnych  -mb 50:

Cechy techniczne:

- rączka musi być przystosowana do zastosowania z płytą wiórową laminowaną o grubości 18 mm,

- musi być wykonana z aluminium,

- rączka musi tworzyć system z  pozostałymi towarami wymienionymi w poz. 15,16,17,18 specyfikacji,

- rączka musi być przystosowana do zastosowania w meblu, gdzie występuje do 50 kg udźwigu na skrzydło,

- rączka musi być dostępna w kolorze satyna ( srebrnym),

- rączka musi być dostępna w długości ok. 2,7 m,

- rączka musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu.

20. Prowadnica  do szuflad kulkowa pełny wysuw L-400- szt 150:

Cechy techniczne:

- prowadnica wykonana z elementów metalowych,

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,

- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,

- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na łożyskach kulkowych,

- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,

- teleskopowa budowa prowadnika
- dostępne w wersji z pełnym wysuwem
- gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu
- możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
- dopuszczalne obciążenie 30kg

21. Prowadnica  do szuflad kulkowa pełny wysuw L-450- szt 150:

Cechy techniczne:

- prowadnica wykonana z elementów metalowych,

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,

- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,

- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na łożyskach kulkowych,

- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,

- teleskopowa budowa prowadnika
- dostępne w wersji z pełnym wysuwem
- gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu
- możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
- dopuszczalne obciążenie 30kg

22. Prowadnica  do szuflad kulkowa pełny wysuw L-500- szt 50:

Cechy techniczne:

- prowadnica wykonana z elementów metalowych,

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,

- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,

- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na łożyskach kulkowych,

- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,

- teleskopowa budowa prowadnika
- dostępne w wersji z pełnym wysuwem
- gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu
- możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
- dopuszczalne obciążenie 30kg

23. Prowadnica  do szuflad kulkowa pełny wysuw L-600- szt 20:

Cechy techniczne:

- prowadnica wykonana z elementów metalowych,

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,

- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,

- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na łożyskach kulkowych,

- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,

- teleskopowa budowa prowadnika
- dostępne w wersji z pełnym wysuwem
- gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu
- możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
- dopuszczalne obciążenie 30kg

24. Prowadnica do szuflad kulkowa pełny wysuw z domykiem L-400-50 szt

Cechy techniczne:

- prowadnica wykonana z elementów metalowych,

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,

- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,

- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na łożyskach kulkowych,

- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,

- teleskopowa budowa prowadnika,
- funkcja cichego domyku,
- nowy typ mechanizmu spowalniającego z funkcją cichego domknięcia,
- możliwość demontażu części prowadnika, oraz mechanizm zabezpieczający przed wypadnięciem szuflady, 
- dopuszczalne obciążenie 30kg,

- prowadnica  musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  poniższym zdjęciu.

25. Prowadnica do szuflad kulkowa pełny wysuw z domykiem L-450 – 50 szt

Cechy techniczne:

- prowadnica wykonana z elementów metalowych,

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,

- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,

- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na łożyskach kulkowych,

- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,

- teleskopowa budowa prowadnika,
- funkcja cichego domyku,
- nowy typ mechanizmu spowalniającego z funkcją cichego domknięcia,
- możliwość demontażu części prowadnika, oraz mechanizm zabezpieczający przed wypadnięciem szuflady, 
- dopuszczalne obciążenie 30kg,

- prowadnica  musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  zdjęciu w poz. 24.

26. Prowadnica do szuflad kulkowa pełny wysuw z domykiem L-500- 20 szt

Cechy techniczne:

- prowadnica wykonana z elementów metalowych,

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,

- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,

- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na łożyskach kulkowych,

- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,

- teleskopowa budowa prowadnika,
- funkcja cichego domyku,
- nowy typ mechanizmu spowalniającego z funkcją cichego domknięcia,
- możliwość demontażu części prowadnika, oraz mechanizm zabezpieczający przed wypadnięciem szuflady, 
- dopuszczalne obciążenie 30kg,

- prowadnica  musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  zdjęciu w poz. 24.

27.Kątownik meblowy – złącze meblowe – szt 300:

Cechy techniczne:

- kątownik musi posiadać kształt zbliżony do kątownika  przedstawionego na zdjęciu,

- ramiona kątownika ustawione pod kątem 90º,

- długość każdego ramienia 20- 30 mm ( +/- 2 mm)

- kątownik wykonany ze stali, nie ulegającej korozji,

- na każdym ramieniu kątownika  po dwa otwory do mocowania,

- kątownik  musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  poniższym zdjęciu

28. Kątownik pod półkę mały –  szt 20

Cechy techniczne:

- kątownik do zawieszania półek na ścianie , składa się z:

- dwóch metalowych kątowników ocynkowanych, dł. boku mocowanego do ściany od 100 do 120 mm, dł. boku mocowanego do półki od 60mm do 80 mm, w każdym boku kątownika muszą znajdować się 2 otwory mocujące, kątownik musi posiadać wytrzymałość nie mniejszą niż udźwig 20 kg,

- dwóch maskownic  wykonanych z tworzywa sztucznego, dostępne w 5 wariantach kolorystycznych, maskownica musi być wykonana w sposób gwarantujący całkowite zakrycie kątownika.

- cały komplet musi być dostarczony w opakowaniu chroniącym przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- kątownik pod półkę musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  poniższym zdjęciu

29. Kątownik pod półkę średni –  szt 20

Cechy techniczne:

- kątownik do zawieszania półek na ścianie , składa się z:

- dwóch metalowych kątowników ocynkowanych, dł. boku mocowanego do ściany od 100 do 120 mm, dł. boku mocowanego do półki od 150 do 180 mm, w każdym boku kątownika muszą znajdować się 2 otwory mocujące, kątownik musi posiadać wytrzymałość nie mniejszą niż udźwig 20 kg,

- dwóch maskownic  wykonanych z tworzywa sztucznego, dostępne w 5 wariantach kolorystycznych, maskownica musi być wykonana w sposób gwarantujący całkowite zakrycie kątownika,

- cały komplet musi być dostarczony w opakowaniu chroniącym przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- kątownik pod półkę musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  zdjęciu z poz. 28.

30. Kątownik pod półkę duży –  szt 20

Cechy techniczne:

- kątownik do zawieszania półek na ścianie , składa się z:

- dwóch metalowych kątowników ocynkowanych, dł. boku mocowanego do ściany od 120 do 150 mm, dł. boku mocowanego do półki od 180 do 250 mm, w każdym boku kątownika muszą znajdować się 2 otwory mocujące, kątownik musi posiadać wytrzymałość nie mniejszą niż udźwig 20 kg,

- dwóch maskownic  wykonanych z tworzywa sztucznego, dostępne w 5 wariantach kolorystycznych, maskownica musi być wykonana w sposób gwarantujący całkowite zakrycie kątownika,

- cały komplet musi być dostarczony w opakowaniu chroniącym przed uszkodzeniami, mechanicznymi.

- kątownik pod półkę musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  zdjęciu z poz. 28.

31. Szyna do zawieszki uniwersalnej – szt 50

Cechy techniczne:

- szyna – listwa montażowa do zawieszania szafek na zawieszkach uniwersalnych- regulowanych,

- wykonana z blachy ocynkowanej, grubości 1,4 mm lub malowana proszkowo,

- wymiary listwy : szer.35- 40 mm ( +/- 2 mm), załamania- przegniecenia ułatwiające  dobranie wymaganej długości co 50 mm lub 100 mm,

- listwa musi tworzyć system z zawieszką uniwersalną,

- listwa dostępny w różnych długościach, przy czym jedna z dostępnych długości wynosi 200 cm

- szyna musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  poniższym zdjęciu

32. Zawieszka uniwersalna – szt 50

Cechy techniczne:

- zawieszka uniwersalna służy do zawieszania szafek z wykorzystaniem szyny – listwy montażowej,

- zawieszka wykonana z tworzywa sztucznego, posiada ocynkowany hak,

- zawieszka posiada możliwość regulacji w dwóch płaszczyznach ( wysokości i pionu),

- zawieszka dostępna w kolorze płyt meblowych,

- zawieszka musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  poniższym zdjęciu

33. Zszywki do mocowania ścian tylnych w meblarstwie  H-25 –  op.10

Cechy techniczne:

- długość zszywki : 25 mm,

- szerokość grzbietu zszywki : 8,7 mm,

- wymiar drutu zszywki : 1,05 x 1,25 mm,

- ilość zszywek w zespole zszywek : 100, - zszywki muszą być pakowane w opakowanie tekturowe zapobiegające się łamaniu zespołów zszywek,

- ilość zszywek w opakowaniu : 7000 szt

34. Drążek profilowany-  mb 20

Cechy techniczne:

- drążek przeznaczony jest do szaf ubraniowych,

- drążek musi być niklowany,

- drążek musi być w kształcie cyfry 0,

- wykonany z blachy o grubości 0,8 mm lub 1 mm,

- wymiary drążka : wys.25- 30 mm ( +/- 2 mm), grubość w najgrubszym miejscu : 15 mm (+/- 2 mm),

- drążek musi być dopasowany do uchwytu drążka profilowanego,

- drążek dostępny w różnych długościach, przy czym jedna z dostępnych długości wynosi 76 cm, 86 cm,

- drążek musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  poniższym zdjęciu

35. Uchwyt drążka profilowanego – szt 50;

Cechy techniczne:

- uchwyt musi służyć do zawieszania drążka profilowanego,

- wykonany z metalu lub duraluminium,

- uchwyt musi być niklowany

- posiadać po dwa  otwory mocujące na każdym ramieniu,

- drążek profilowany na uchwytach musi posiadać możliwość wyciągnięcia go bez konieczności dokonywania demontażu uchwytów,

- uchwyt musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  poniższym zdjęciu

36. Wieszak wysuwany  L 250-  szt 20

Cechy techniczne:

- wieszak musi być wykonany z metalu ( z wyjątkiem elementów prowadzenia wysuwanej części wieszaka, które muszą być z tworzywa sztucznego),

- wieszak musi posiadać dwa uchwyty rozmieszczone na krańcach wieszaka pozwalające na przymocowanie wieszaka do wieńca górnego szafy,

- każdy uchwyt musi posiadać dwa otwory montażowe,

- całkowita długość wieszaka po założeniu nie może przekraczać 400 mm,

- długość wysuwu nie może być mniejsza niż 240 mm, część wieszaka przeznaczona do zawieszania ubrań musi być wykonana z pręta , którego średnica nie może być mniejsza niż 5 mm,

- wieszak musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  poniższym zdjęciu

37. Wieszak wysuwany  L 350-  szt 100

Cechy techniczne:

- wieszak musi być wykonany z metalu ( z wyjątkiem elementów prowadzenia wysuwanej części wieszaka, które muszą być z tworzywa sztucznego),

- wieszak musi posiadać dwa uchwyty rozmieszczone na krańcach wieszaka pozwalające na przymocowanie wieszaka do wieńca górnego szafy,

- każdy uchwyt musi posiadać dwa otwory montażowe,

- całkowita długość wieszaka po założeniu nie może przekraczać 370 mm,

- długość wysuwu nie może być mniejsza niż 240 mm, część wieszaka przeznaczona do zawieszania ubrań musi być wykonana z pręta , którego średnica nie może być mniejsza niż 5 mm,

- wieszak musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  zdjęciu z poz. 36

38. Wieszak wysuwany  L 400-  szt 20

Cechy techniczne:

- wieszak musi być wykonany z metalu ( z wyjątkiem elementów prowadzenia wysuwanej części wieszaka, które muszą być z tworzywa sztucznego),

- wieszak musi posiadać dwa uchwyty rozmieszczone na krańcach wieszaka pozwalające na przymocowanie wieszaka do wieńca górnego szafy,

- każdy uchwyt musi posiadać dwa otwory montażowe,

- całkowita długość wieszaka po założeniu nie może przekraczać 410 mm,

- długość wysuwu nie może być mniejsza niż 300 mm, część wieszaka przeznaczona do zawieszania ubrań musi być wykonana z pręta , którego średnica nie może być mniejsza niż 5 mm,

- wieszak musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  zdjęciu z poz. 36

39. Wieszak mały kapeluszowy- szt 100

Cechy techniczne:

- wieszak musi by ć wykonany z jednego kawałka metalu,

- musi posiadać dwa ramiona o tym samym kształcie i wielkości, umieszczone w dolnej części wieszaka,

- w środkowej części wieszaka muszą znajdować się dwa otwory mocujące, które muszą być oddalone od siebie przynajmniej o 10 mm,

- całkowita wysokość wieszaka ( po zamocowaniu) musi wynosić 25 mm ( +/- 5 mm),

- szerokość wieszaka mierzona między dwoma ramionami musi wynosić 45 mm ( +/- 5 mm),

- ramiona wieszaka muszą stanowić pełny odlew,

- wieszak musi posiadać kolor satyna,

- kształt wieszaka musi odpowiadać kształtowi wieszaka zamieszczonego na zdjęciu,

- wieszak musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  poniższym zdjęciu

40. Wieszak duży kapeluszowy- szt 50

Cechy techniczne:

- wieszak musi by ć wykonany z jednego kawałka metalu,

- musi posiadać trzy ramiona : dwa mniejsze o tym samym kształcie i wielkości, umieszczone w dolnej części wieszaka, jedno ramię większe stanowiące górną część wieszaka,

- w środkowej części wieszaka muszą znajdować się dwa otwory mocujące, które muszą być oddalone od siebie przynajmniej o 10 mm,

- całkowita wysokość wieszaka ( po zamocowaniu) musi wynosić 120 mm ( +/- 10 mm),

- szerokość wieszaka mierzona między dwoma ramionami musi wynosić 75 mm ( +/- 5 mm),

- mniejsze ramiona wieszaka muszą stanowić pełny odlew, natomiast większe ramię może stanowić pełny odlew lub też odlew niepełny, przy czym jeżeli odlew jest niepełny, to ścianka odlewu nie może być cieńsza niż 1 mm,

- wieszak musi posiadać kolor satyna,

- kształt wieszaka musi odpowiadać kształtowi wieszaka zamieszczonego na zdjęciu.

41. Wieszak mały wkręcany – szt 200

Cechy techniczne:

- wieszak metalowy, z końcówką plastikową,

- wieszak z wkrętem do drewna,

- kształt wieszaka musi odpowiadać kształtowi wieszaka zamieszczonego na zdjęciu.

42. Masywna nóżka stożkowa  L 100 mm-  szt  50

Cechy techniczne:

- nóżka o zwiększonej wytrzymałości do różnych zastosowań przy produkcji mebli ( w szczególności przy produkcji różnego rodzaju nadstawek, szafek, szaf),

- nóżka musi posiadać możliwość regulacji wysokości poprzez odkręcanie dolnej części nóżki,

- minimalna wysokość nóżki bez demontażu dolnej części : 100 mm ( +/- 10 mm),

- nóżka wykonana z metalu w kształcie stożka , czy czym średnica górnej części nóżki powinna wynosić 70 mm (+/- 5 mm), a dolnej przylegającej do elementu odkręcanego – 60 mm (+/- 5 mm),

- dolna część nóżki ( odkręcany element ) musi być wykonana z chromowanego metalu, natomiast podstawa musi być wykonana z gumy lub tworzywa sztucznego nie powodującego rysowania,

- nóżka musi posiadać cztery otwory mocujące umieszczone na okrągłej obręczy, przy czym odległość między tymi otworami, mierzona w linii prostej, nie może być mniejsza niż 25 mm,

- kolor satyna,

- kształt nóżki musi odpowiadać kształtowi wieszaka zamieszczonego na zdjęciu.

43. Noga metalowa L -710 satyna ( z gniazdem stalowym ) – szt 100

Cechy techniczne:

- noga do zastosowań przy produkcji mebli (szczególnie stołów i przystawek do biurek) ,

- noga musi być wykonana z blachy o grubości przynajmniej 1 mm,

- na nodze nie mogą być widoczne ślady spawów,

- noga musi posiadać kształt walca,

- średnica nogi musi wynosić 60 mm (+/- 3 mm),

- noga musi posiadać możliwość zwiększenia wysokości poprzez odkręcenie dolnej części w zakresie nie mniejszym niż 10 mm,

- minimalna wysokość nogi bez demontażu dolnej części: 700 mm (+/- 10 mm),

- noga montowana jest za pomocą specjalnego uchwytu wykonanego z cynkalu, który wraz ze śrubą mocującą musi być dołączony do nogi,

- uchwyt musi posiadać pięć otworów mocujących do blatu stołu, przy czym trzy otwory muszą być rozmieszczone na obręczy uchwytu, natomiast pozostałe dwa muszą znajdować się na dwóch ramionach, których rozstaw zagwarantuje odpowiednią stabilność całego mocowania,

- mocowanie nogi z uchwytem odbywa się za pomocą wkręcenia nogi do uchwytu, w którym zamontowano śrubę montażową – aby było to możliwe, wewnątrz nogi musi znajdować się przyspawana metalowa płytka wraz z nakrętką,

- uchwyt musi posiadać otwór przeznaczony na śrubę mocującą, który kształtem musi zapewniać zablokowanie śruby w jednej pozycji, co umożliwi wkręcenie nogi do uchwytu,

- kolor satyna,

- noga musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  poniższym zdjęciu

44. Noga metalowa L -820 satyna ( z gniazdem stalowym ) – szt 50

Cechy techniczne:

- noga do zastosowań przy produkcji mebli (szczególnie stołów i przystawek do biurek),

- noga musi być wykonana z blachy o grubości przynajmniej 1 mm,

- na nodze nie mogą być widoczne ślady spawów,

- noga musi posiadać kształt walca,

- średnica nogi musi wynosić 60 mm (+/- 3 mm),

- noga musi posiadać możliwość zwiększenia wysokości poprzez odkręcenie dolnej części w zakresie nie mniejszym niż 10 mm,

- minimalna wysokość nogi bez demontażu dolnej części: 800 mm (+/- 10 mm),

- noga montowana jest za pomocą specjalnego uchwytu wykonanego z cynkalu, który wraz ze śrubą mocującą musi być dołączony do nogi,

- uchwyt musi posiadać pięć otworów mocujących do blatu stołu, przy czym trzy otwory muszą być rozmieszczone na obręczy uchwytu, natomiast pozostałe dwa muszą znajdować się na dwóch ramionach, których rozstaw zagwarantuje odpowiednią stabilność całego mocowania,

- mocowanie nogi z uchwytem odbywa się za pomocą wkręcenia nogi do uchwytu, w którym zamontowano śrubę montażową – aby było to możliwe, wewnątrz nogi musi znajdować się przyspawana metalowa płytka wraz z nakrętką,

- uchwyt musi posiadać otwór przeznaczony na śrubę mocującą, który kształtem musi zapewniać zablokowanie śruby w jednej pozycji, co umożliwi wkręcenie nogi do uchwytu,

- kolor satyna,

- noga musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na  zdjęciu z poz. 43.

45. Kółko meblowe  gumowe na łożysku fi 40 mm–  szt 1500:

Cechy techniczne:

- wymiary podstawy mocującej kółko do mebla : 40 mm (+/- 5 mm) x 40 mm (+/- 5 mm),

- podstawa mocująca musi posiadać cztery otwory mocujące, każdy o średnicy 5 mm,

- całkowita wysokość kółka 50 mm ( +/- 5 mm),

- średnica kółka 37 mm ( +/- 3 mm),

- kółko musi być w obudowie skrętnej,

- kółko musi posiadać korpus wykonany z metalu oraz bieżnię wykonaną z gumy lub tworzywa gumopodobnego,

- kółko musi posiadać wytrzymałość nacisku nie mniejszą niż 20 kg,

- bieżnia kółka musi posiadać grubość nie mniejszą niż 3 mm w najwęższym punkcie,

- kółko musi posiadać ułożyskowanie ślizgowe,

- konstrukcja kółka musi być wykonana z blachy o grubości nie mniejszej niż 2 mm,

- kształt kółka musi odpowiadać kształtowi kółka zamieszczonego na poniższym zdjęciu

46. Uchwyt meblowy L 96 ( wzór 1) – szt 1500:

Cechy techniczne:

- uchwyt wykonany z odlewu metalu,

- odległość między otworami mocującymi : 96 mm,

- uchwyt musi być dostępny w kolorze satyna,

- do uchwytu muszą być dołączone wkręty do metalu 4 x 22 z wgłębieniem krzyżowym,

- kształt uchwytu odpowiadający kształtowi przedstawionemu na zdjęciu.

47. Nóżka meblowa  L-100 mm  – szt 100:

Cechy techniczne:

- nóżka do różnych zastosowań przy produkcji mebli ( w szczególności przy produkcji różnego rodzaju nadstawek, szafek, szaf),

- nóżka musi posiadać możliwość regulacji wysokości poprzez odkręcanie dolnej części nóżki w zakresie nie mniejszym niż 5 mm,

- minimalna wysokość nóżki bez demontażu dolnej części : 100 mm ( +/- 10 mm),

- nóżka wykonana z chromowanej rury , czy czym średnica nóżki powinna wynosić 30 mm (+/- 5 mm),

- dolna część nóżki ( odkręcany element ) musi być wykonana z gumy lub tworzywa sztucznego nie powodującego rysowania,

- nóżka musi posiadać cztery otwory mocujące umieszczone na prostokątnej  podstawie, przy czym odległość między tymi otworami, mierzona w linii prostej, nie może być mniejsza niż 35 mm,

- kolor chrome, satyna,

- kształt nóżki odpowiadający kształtowi przedstawionemu na zdjęciu.

48. Podpórka kołkowa z koszulką –op.20

Cechy techniczne:

- podpórką jest elementem mocującym półki meblowe,

- odlew metalowy,

- musi posiadać kolor srebrny,

- musi posiadać średnicę 4 mm,

- musi posiadać długość 15 mm ( +/- 2 mm),

- na środku musi znajdować się ogranicznik w kształcie kołnierza, który posiada średnicę większą od pozostałej części podpórki o 2 mm ( +/- 0,5 mm), a jego grubość nie przekracza 1,5 mm,

- opakowanie zawiera 100 szt podpórek

- kształt podpórki musi odpowiadać kształtowi zamieszczonemu na poniższym zdjęciu

49. Wkręt do drewna 2,5x12 – op.  20

Cechy techniczne:

- hartowany,

- ocynk żółty,

- łeb stożkowy,

- wgłębienie krzyżowe.

- opakowanie zawiera 1000 szt wkrętów

50. Wkręt do drewna 2,5x16 - op. 5

Cechy techniczne:

- hartowany,

- ocynk żółty,

- łeb stożkowy,

- wgłębienie krzyżowe.

- opakowanie zawiera 1000 szt wkrętów

51. Wkręt do drewna 2,5x25- op. 5

Cechy techniczne:

- hartowany,

- ocynk żółty,

- łeb stożkowy,

- wgłębienie krzyżowe.

- opakowanie zawiera 1000 szt wkrętów

52. Wkręt do drewna 3x30 – op. 30

Cechy techniczne:

- hartowany,

-ocynk żółty,

- łeb stożkowy,

- wgłębienie krzyżowe

- opakowanie zawiera 1000 szt wkrętów

53. Wkręt do drewna 3,5x16 –op.30

Cechy techniczne:

- hartowany,

-ocynk żółty,

- łeb stożkowy,

- wgłębienie krzyżowe

- opakowanie zawiera 1000 szt wkrętów

54. Wkręt do drewna 4x25 – op.5:

Cechy techniczne:

- hartowany,

-ocynk żółty,

- łeb stożkowy,

- wgłębienie krzyżowe

- opakowanie zawiera 1000 szt wkrętów

55. Wkręt do drewna 3,5x20 – op.5:

Cechy techniczne:

- hartowany,

-ocynk żółty,

- łeb stożkowy,

- wgłębienie krzyżowe

- opakowanie zawiera 1000 szt wkrętów

56. Wkręt do drewna 4x30 –op.30 :

Cechy techniczne:

- hartowany,

-ocynk żółty,

- łeb stożkowy,

- wgłębienie krzyżowe

- opakowanie zawiera 1000 szt wkrętów

57. Wkręt do drewna 4x40 – op.5:

Cechy techniczne:

- hartowany,

-ocynk żółty,

- łeb stożkowy,

- wgłębienie krzyżowe

- opakowanie zawiera 500 szt wkrętów

58. Wkręt konfirmat  6,4x50 – op.50

Cechy techniczne:

- stal cynkowana elektrolitycznie na kolor biały,

- wgłębienie nimbusowe sześciokątne,

- musza posiadać wytrzymałość odpowiednią do zastosowania w drewnie litym,

- muszą być dostarczane w opakowaniach zawierających 1000 wkrętów,

- opakowanie zawiera 1000 szt wkrętów.

59. Zatrzask magnetyczny do mebli- szt 500

Cechy techniczne:

- zatrzask magnetyczny z blaszką zaczepową,

- blaszka stalowa niklowana, obudowa z tworzywa,

- zatrzask wyposażony w mocny magnes,

- stosowany w szafkach jako domykacz do drzwiczek,

- mocowany na 4 wkręty,

- kolor biały, brązowy,

- kształt zatrzasku odpowiadający kształtowi przedstawionemu na zdjęciu.

60. Zasuwka meblowa z zaczepem –szt 100:

Cechy techniczne:

- zasuwka i zaczep muszą być wykonane w całości z elementów metalowych nie ulegających korozji,

- do zasuwki musi zostać dołączony metalowy wpust,

-  język zasuwki wygięty (nie prosty) nie może być krótszy niż 13 mm,

- w zasuwce dwa otwory do mocowania, w zaczepie zasuwki jeden otwór do mocowania

- język zasuwki wygięty (nie prosty) nie może być krótszy niż 10 mm

- zasuwka musi posiadać kształt zbliżony do zasuwki przedstawionej na zdjęciu.

61. Złącze śrubowe M6 (śruba dwustronna meblowa)- op.20

Cechy techniczne:

- śruba przeznaczona do łączenia płyt meblowych 16-20 mm,

- wykonana ze stali z powłoką galwaniczną białą,

- dwuelementowa,

- łby płaskie grzybkowe, z wgłębieniem na krzyżak i śrubokręt płaski,

- wymiary śruby:  średnica fi 8 mm, długość 30-40 mm

- śruby musza być dostarczane w opakowaniach zawierających 100 szt śrub

- śruba musi odpowiadać kształtowi zamieszczonemu na zdjęciu.

Część Nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa okuć meblowych metalowych na potrzeby produkcyjne Zakładu w Rawiczu MIGB Mazovia.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą sukcesywne dostawy następujących towarów:

- zamek do drzwi przesuwnych bolcowy

- cechy techniczne:

- zamek musi być w całości wykonany z elementów metalowych nie ulegających korozji,

- średnica cylindra musi wynosić 19 mm,

- mocowanie zamka odbywa się za pomocą dwóch uchwytów umieszczonych po przeciwstawnych stronach cylindra,

- do zamka musi zostać dołączona obręcz maskująca,

- ilość kluczy dołączonych do zamka: 2 szt.

- przewidywana ilość zakupu: 400 szt.

- zamek centralny L-600:

- cechy techniczne:

- zamek musi być w całości wykonany z elementów metalowych nie ulegających korozji,

- średnica cylindra musi wynosić 19 mm,

- do zamka musi zostać dołączony komplet uchwytów i mocowań, śrub mocujących, aluminiowa  prowadnica o długości 600 mm oraz obręcz maskująca,

- ilość kluczy dołączonych do zamka: 2 szt.

- przewidywana ilość zakupu: 600 szt.

- zawias nakładany fi 35:

- cechy techniczne:

- zawias przeznaczony do zastosowania w drzwiach nakładanych

- zawiasa musi posiadać możliwość regulacji za pomocą specjalnej śruby,

- zawiasa musi być kompletna, tzn. w skład kompletu oprócz samej zawiasy musi wchodzić prowadnik oraz 3 euro wkręty,

- zawiasa musi być w całości wykonana z elementów metalowych nie ulegających korozji,

- zawiasa musi posiadać kształt zbliżony do zawiasy przedstawionej na zdjęciu,

- przewidywana ilość zakupu: 16 527 szt.

- zdjęcie

- zawias nakładany z amortyzatorem:

- cechy techniczne:

- kąt otwarcia- 110,

- do zawiasu musi być dołączony prowadnik wraz z wkrętami specjalnymi niezbędnymi do przeprowadzenia jego montażu,

- zawias (ramię, puszka i prowadnik) musi być wykonany ze stali oraz niklowany,

- mocowanie puszki- do przykręcenia,

- montaż drzwi przy korpusie- technika nasuwania,

- możliwość regulacji- w 3 płaszczyznach,

- zawias musi posiadać funkcję samoczynnego zamykania,

- zawias musi być wyposażony w amortyzator, który musi być wbudowany w puszkę zawiasu,

- zawias musi posiadać umieszczoną w sposób trwały nazwę producenta,

- przewidywana ilość zakupu: 6000 szt.

- zawias taśmowy:

- cechy techniczne:

- zawiasa musi posiadać długość 170 cm,

- zawiasa musi posiadać 28 otworów mocujących rozstawionych od siebie w równych odstępach,

- każdy otwór musi mieć średnicę 4 mm,

- zawiasa musi być w całości wykonana z elementów metalowych pomalowanych metodą proszkową na kolor starego złota.

- przewidywana ilość zakupu: 100 szt.

- zasuwka meblowa:

- cechy techniczne:

- zasuwka musi posiadać kształt zbliżony do zasuwki przedstawionej na zdjęciu,

- zasuwka musi być w całości wykonana z elementów metalowych nie ulegających korozji,

- do zasuwki musi zostać dołączony metalowy wpust,

- język zasuwki nie może być krótszy niż 15 mm,

- przewidywana ilość zakupu: 5000 szt.

- zdjęcie:

- prowadnica rolkowa L-250:

- cechy techniczne:

- prowadnica musi posiadać kształt zbliżony do prowadnicy przedstawionej na zdjęciu,

- prowadnica musi być w wykonana z elementów metalowych pomalowanych proszkowo na kolor biały,

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,

- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,

- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na dwóch kółkach wykonanych z tworzywa sztucznego i zamontowanych na końcach dwóch elementów składowych prowadnicy,

- średnica kółek zastosowanych w prowadnicy nie może być większa od 2 cm,

- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,

- element prowadnicy mocowany do mebla musi posiadać na końcu toru jezdnego zwężenie uniemożliwiające dalsze przesunięcie elementu wysuwnego prowadnicy,

- element wysuwny prowadnicy musi posiadać zagłębienie na kółko elementu prowadnicy zamocowanej do mebla w celu zablokowania elementu wysuwnego w pozycji najbardziej wysuniętej,

- tylna część elementu prowadnicy mocowanej do mebla musi być delikatnie zagięta w dół, natomiast przednia część elementu wysuwnego prowadnicy musi być proporcjonalnie zagięta w górę w celu łatwiejszego i po części samoczynnego chowania się elementu wysuwnego,

- element wysuwny musi wysuwać się na odległość 25 cm (+/- 1 cm),

- przewidywana ilość zakupu: 5 kpl.

- prowadnica rolkowa L-300:

- cechy techniczne:

- prowadnica musi posiadać kształt zbliżony do prowadnicy przedstawionej na zdjęciu,

- prowadnica musi być w wykonana z elementów metalowych pomalowanych proszkowo na kolor biały,

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,

- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,

- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na dwóch kółkach wykonanych z tworzywa sztucznego i zamontowanych na końcach dwóch elementów składowych prowadnicy,

- średnica kółek zastosowanych w prowadnicy nie może być większa od 2 cm,

- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,

- element prowadnicy mocowany do mebla musi posiadać na końcu toru jezdnego zwężenie uniemożliwiające dalsze przesunięcie elementu wysuwnego prowadnicy,

- element wysuwny prowadnicy musi posiadać zagłębienie na kółko elementu prowadnicy zamocowanej do mebla w celu zablokowania elementu wysuwnego w pozycji najbardziej wysuniętej,

- tylna część elementu prowadnicy mocowanej do mebla musi być delikatnie zagięta w dół, natomiast przednia część elementu wysuwnego prowadnicy musi być proporcjonalnie zagięta w górę w celu łatwiejszego i po części samoczynnego chowania się elementu wysuwnego,

- element wysuwny musi wysuwać się na odległość 30 cm (+/- 1 cm),

- przewidywana ilość zakupu: 20 kpl.

- prowadnica rolkowa L-350:

- cechy techniczne:

- prowadnica musi posiadać kształt zbliżony do prowadnicy przedstawionej na zdjęciu,

- prowadnica musi być w wykonana z elementów metalowych pomalowanych proszkowo na kolor biały,

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,

- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,

- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na dwóch kółkach wykonanych z tworzywa sztucznego i zamontowanych na końcach dwóch elementów składowych prowadnicy,

- średnica kółek zastosowanych w prowadnicy nie może być większa od 2 cm,

- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,

- element prowadnicy mocowany do mebla musi posiadać na końcu toru jezdnego zwężenie uniemożliwiające dalsze przesunięcie elementu wysuwnego prowadnicy,

- element wysuwny prowadnicy musi posiadać zagłębienie na kółko elementu prowadnicy zamocowanej do mebla w celu zablokowania elementu wysuwnego w pozycji najbardziej wysuniętej,

- tylna część elementu prowadnicy mocowanej do mebla musi być delikatnie zagięta w dół, natomiast przednia część elementu wysuwnego prowadnicy musi być proporcjonalnie zagięta w górę w celu łatwiejszego i po części samoczynnego chowania się elementu wysuwnego,

- element wysuwny musi wysuwać się na odległość 35 cm (+/- 1 cm),

- przewidywana ilość zakupu: 50 kpl.

- zdjęcie:

- prowadnica rolkowa L-400:

- cechy techniczne:

- prowadnica musi posiadać kształt zbliżony do prowadnicy przedstawionej na zdjęciu dołączonym do opisu prowadnicy rolkowej L-350,

- prowadnica musi być w wykonana z elementów metalowych pomalowanych proszkowo na kolor biały,

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,

- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,

- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na dwóch kółkach wykonanych z tworzywa sztucznego i zamontowanych na końcach dwóch elementów składowych prowadnicy,

- średnica kółek zastosowanych w prowadnicy nie może być większa od 2 cm,

- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,

- element prowadnicy mocowany do mebla musi posiadać na końcu toru jezdnego zwężenie uniemożliwiające dalsze przesunięcie elementu wysuwnego prowadnicy,

- element wysuwny prowadnicy musi posiadać zagłębienie na kółko elementu prowadnicy zamocowanej do mebla w celu zablokowania elementu wysuwnego w pozycji najbardziej wysuniętej,

- tylna część elementu prowadnicy mocowanej do mebla musi być delikatnie zagięta w dół, natomiast przednia część elementu wysuwnego prowadnicy musi być proporcjonalnie zagięta w górę w celu łatwiejszego i po części samoczynnego chowania się elementu wysuwnego,

- element wysuwny musi wysuwać się na odległość 40 cm (+/- 1 cm),

- przewidywana ilość zakupu: 400 kpl.

- prowadnica rolkowa L-450:

- cechy techniczne:

- prowadnica musi posiadać kształt zbliżony do prowadnicy przedstawionej na zdjęciu dołączonym do opisu prowadnicy rolkowej L-350,

- prowadnica musi być w wykonana z elementów metalowych pomalowanych proszkowo na kolor biały,

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,

- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,

- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na dwóch kółkach wykonanych z tworzywa sztucznego i zamontowanych na końcach dwóch elementów składowych prowadnicy,

- średnica kółek zastosowanych w prowadnicy nie może być większa od 2 cm,

- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,

- element prowadnicy mocowany do mebla musi posiadać na końcu toru jezdnego zwężenie uniemożliwiające dalsze przesunięcie elementu wysuwnego prowadnicy,

- element wysuwny prowadnicy musi posiadać zagłębienie na kółko elementu prowadnicy zamocowanej do mebla w celu zablokowania elementu wysuwnego w pozycji najbardziej wysuniętej,

- tylna część elementu prowadnicy mocowanej do mebla musi być delikatnie zagięta w dół, natomiast przednia część elementu wysuwnego prowadnicy musi być proporcjonalnie zagięta w górę w celu łatwiejszego i po części samoczynnego chowania się elementu wysuwnego,

- element wysuwny musi wysuwać się na odległość 45 cm (+/- 1 cm),

- przewidywana ilość zakupu: 300 kpl.

- prowadnica rolkowa L-500:

- cechy techniczne:

- prowadnica musi posiadać kształt zbliżony do prowadnicy przedstawionej na zdjęciu dołączonym do opisu prowadnicy rolkowej L-350,

- prowadnica musi być w wykonana z elementów metalowych pomalowanych proszkowo na kolor biały,

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,

- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,

- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na dwóch kółkach wykonanych z tworzywa sztucznego i zamontowanych na końcach dwóch elementów składowych prowadnicy,

- średnica kółek zastosowanych w prowadnicy nie może być większa od 2 cm,

- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,

- element prowadnicy mocowany do mebla musi posiadać na końcu toru jezdnego zwężenie uniemożliwiające dalsze przesunięcie elementu wysuwnego prowadnicy,

- element wysuwny prowadnicy musi posiadać zagłębienie na kółko elementu prowadnicy zamocowanej do mebla w celu zablokowania elementu wysuwnego w pozycji najbardziej wysuniętej,

- tylna część elementu prowadnicy mocowanej do mebla musi być delikatnie zagięta w dół, natomiast przednia część elementu wysuwnego prowadnicy musi być proporcjonalnie zagięta w górę w celu łatwiejszego i po części samoczynnego chowania się elementu wysuwnego,

- element wysuwny musi wysuwać się na odległość 50 cm (+/- 1 cm),

- przewidywana ilość zakupu: 100 kpl.

- prowadnica rolkowa L-550:

- cechy techniczne:

- prowadnica musi posiadać kształt zbliżony do prowadnicy przedstawionej na zdjęciu dołączonym do opisu prowadnicy rolkowej L-350,

- prowadnica musi być w wykonana z elementów metalowych pomalowanych proszkowo na kolor biały,

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,

- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,

- element wysuwny prowadnicy przesuwa się na dwóch kółkach wykonanych z tworzywa sztucznego i zamontowanych na końcach dwóch elementów składowych prowadnicy,

- średnica kółek zastosowanych w prowadnicy nie może być większa od 2 cm,

- każdy element prowadnicy posiada otwory mocujące umożliwiające odpowiednie przytwierdzenie prowadnicy,

- element prowadnicy mocowany do mebla musi posiadać na końcu toru jezdnego zwężenie uniemożliwiające dalsze przesunięcie elementu wysuwnego prowadnicy,

- element wysuwny prowadnicy musi posiadać zagłębienie na kółko elementu prowadnicy zamocowanej do mebla w celu zablokowania elementu wysuwnego w pozycji najbardziej wysuniętej,

- tylna część elementu prowadnicy mocowanej do mebla musi być delikatnie zagięta w dół, natomiast przednia część elementu wysuwnego prowadnicy musi być proporcjonalnie zagięta w górę w celu łatwiejszego i po części samoczynnego chowania się elementu wysuwnego,

- element wysuwny musi wysuwać się na odległość 55 cm (+/- 1 cm),

- przewidywana ilość zakupu: 20 kpl.

- prowadnica kulkowa pełen wysuw z samodomykiem L-300:

- cechy techniczne:

- prowadnica musi posiadać kształt zbliżony do prowadnicy przedstawionej na zdjęciu,

- prowadnica musi być w wykonana z elementów metalowych

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,

- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,

- prowadnica musi posiadać funkcję samodociągu ze spowalniaczem

- Wysuw 100%

- wysokość prowadnicy 45 mm

- Grubość prowadnicy 13 mm,

,

- przewidywana ilość zakupu: 50 kpl.

- zdjęcie

- prowadnica kulkowa pełen wysuw z samodomykiem L-350

- cechy techniczne:

- prowadnica musi posiadać kształt zbliżony zdjęcia przestawionego przy prowadnicy o długości 300 mm,

- prowadnica musi być w wykonana z elementów metalowych

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,

- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,

- prowadnica musi posiadać funkcję samodociągu ze spowalniaczem

- Wysuw 100%

- wysokość prowadnicy 45 mm

- Grubość prowadnicy 13 mm,

- przewidywana ilość zakupu: 30 kpl.

- prowadnica kulkowa pełen wysuw z samodomykiem L-400

- cechy techniczne:

- prowadnica musi posiadać kształt zbliżony zdjęcia przestawionego przy prowadnicy o długości 300 mm,

- prowadnica musi być w wykonana z elementów metalowych

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,

- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,

- prowadnica musi posiadać funkcję samodociągu ze spowalniaczem

- Wysuw 100%

- wysokość prowadnicy 45 mm

- Grubość prowadnicy 13 mm,

- przewidywana ilość zakupu: 20 kpl.

- prowadnica kulkowa pełen wysuw z samodomykiem L-450

- cechy techniczne:

- prowadnica musi posiadać kształt zbliżony zdjęcia przestawionego przy prowadnicy o długości 300 mm,

- prowadnica musi być w wykonana z elementów metalowych

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,

- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,

- prowadnica musi posiadać funkcję samodociągu ze spowalniaczem

- Wysuw 100%

- wysokość prowadnicy 45 mm

- Grubość prowadnicy 13 mm,

- przewidywana ilość zakupu: 300 kpl.

- prowadnica kulkowa pełen wysuw z samodomykiem L-500

- cechy techniczne:

- prowadnica musi posiadać kształt zbliżony zdjęcia przestawionego przy prowadnicy o długości 300 mm,

- prowadnica musi być w wykonana z elementów metalowych

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,

- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,

- prowadnica musi posiadać funkcję samodociągu ze spowalniaczem

- Wysuw 100%

- wysokość prowadnicy 45 mm

- Grubość prowadnicy 13 mm,

- przewidywana ilość zakupu: 40 kpl.

- prowadnica kulkowa pełen wysuw z samodomykiem L-550

- cechy techniczne:

- prowadnica musi posiadać kształt zbliżony zdjęcia przestawionego przy prowadnicy o długości 300 mm,

- prowadnica musi być w wykonana z elementów metalowych

- prowadnica składa się z dwóch zestawów elementów,

- w skład jednego zestawu wchodzą dwa elementy – jeden do zamocowania do mebla, drugi do zamontowania wysuwanego elementu mebla,

- prowadnica musi posiadać funkcję samodociągu ze spowalniaczem

- Wysuw 100%

- wysokość prowadnicy 45 mm

- Grubość prowadnicy 13 mm,

- przewidywana ilość zakupu: 20 kpl.

- Drążek okrągły fi 25  l-3000:

- cechy techniczne:

- drążek przeznaczony jest do szaf ubraniowych,

- drążek musi być chromowany,

- drążek musi być okrągły,

- wymiary drążka:

średnica drążka 25 mm

- drążek musi być dopasowany do rozetki,

- drążek musi być o długości 3 mb

- przewidywana ilość zakupu: 70 szt

- Rozeta drążka fi 25:

- cechy techniczne:

- rozetka musi służyć do mocowania rury o średnicy 25 mm,

- rozetka musi być wykonany z metalu lub duraluminium,

- rozetka musi być chromowany,

- rozetka musi posiadać trzy otwory mocujące do boku szafy oraz rubę mocującą drążek,

- przewidywana ilość zakupu: 300 szt.

- wieszak wysuwany L-300:

- cechy techniczne:

- wieszak musi być wykonany z metalu (za wyjątkiem elementów prowadzenia wysuwanej części wieszaka, które wykonane muszą być z tworzywa sztucznego),

- wieszak musi posiadać dwa uchwyty rozmieszczone na krańcach wieszaka pozwalające na przymocowanie wieszaka do wieńca górnego szafy,

- każdy uchwyt musi posiadać dwa otwory montażowe,

- całkowita długość wieszaka po złożeniu nie może przekraczać 310 mm,

- długość wysuwu wieszaka nie może być mniejsza niż 190 mm,

- część wieszaka przeznaczona do zawieszania ubrań musi być wykonana z prętu, którego średnica nie może być mniejsza niż 5 mm,

- przewidywana ilość zakupu: 10 szt.

- wieszak wysuwany L-350:

- cechy techniczne:

- wieszak musi być wykonany z metalu (za wyjątkiem elementów prowadzenia wysuwanej części wieszaka, które wykonane muszą być z tworzywa sztucznego),

- wieszak musi posiadać dwa uchwyty rozmieszczone na krańcach wieszaka pozwalające na przymocowanie wieszaka do wieńca górnego szafy,

- każdy uchwyt musi posiadać dwa otwory montażowe,

- całkowita długość wieszaka po złożeniu nie może przekraczać 370 mm,

- długość wysuwu wieszaka nie może być mniejsza niż 240 mm,

- część wieszaka przeznaczona do zawieszania ubrań musi być wykonana z prętu, którego średnica nie może być mniejsza niż 5 mm,

- przewidywana ilość zakupu: 900 szt.

- kątownik pod półkę :

- cechy techniczne:

- pod pojęciem kątownika pod półkę rozumie się komplet elementów służących do powieszenia półki na ścianie, składający się z:

- dwóch metalowych kątowników,

- dwóch maskownic,

- cały komplet musi być dostarczany w opakowaniu chroniącym przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- wymiary:

- długość boku mocowanego do ściany: od 100 mm do 120 mm,

- długość boku mocowanego do półki: od 150 mm do 180 mm,

- w każdym boku kątownika muszą znajdować się 2 otwory mocujące, przy czym odległość między otworami mocującymi w boku mocowanym do ściany nie może być mniejsza niż 60 mm, a w boku mocowanym do półki – nie mniejsza niż 100 mm,

- kątownik musi być ocynkowany,

- kątownik musi posiadać maskownicę wykonaną z tworzywa sztucznego,

- maskownice muszą być dostępne w przynajmniej 5 wariantach kolorystycznych,

- maskownica musi być wykonana w sposób gwarantujący całkowite ukrycie kątownika,

- kątownik musi posiadać wytrzymałość nie mniejszą niż udźwig 20 kg,

- przewidywana ilość zakupu: 100 szt

- Wieszak duży kapeluszowy :

- cechy techniczne:

- wieszak musi być wykonany z jednego kawałka metalu,

- musi posiadać trzy ramiona: dwa mniejsze, o tym samym kształcie i wielkości, umieszczone w dolnej części wieszaka, oraz jedno większe, stanowiące górną część wieszaka,

- w środkowej części wieszaka muszą znajdować się dwa otwory mocujące, które muszą być oddalone od siebie przynajmniej o 10 mm,

- całkowita wysokość wieszaka (po jego zamocowaniu) musi wynosić 120 mm (+/- 10 mm),

- szerokość wieszaka mierzona między dwoma mniejszymi ramionami musi wynosić 75 mm (+/- 5 mm),

- mniejsze ramiona wieszaka muszą stanowić pełny odlew, natomiast większe ramię może stanowić pełny odlew lub też odlew niepełny, przy czym jeżeli odlew jest niepełny, to ścianka odlewu nie może być cieńsza niż 1 mm,

- wieszak musi być posiadać kolor chrom połysk,

- kształt wieszaka musi odpowiadać kształtowi wieszaka zamieszczonego na zdjęciu,

- przewidywana ilość zakupu: 100 szt.

- zdjęcie:

- wieszak mały:

- cechy techniczne:

- wieszak musi być wykonany z jednego kawałka metalu,

- musi posiadać dwa ramiona o tym samym kształcie i wielkości, umieszczone w dolnej części wieszaka,

- w środkowej części wieszaka muszą znajdować się dwa otwory mocujące, które muszą być oddalone od siebie przynajmniej o 10 mm,

- całkowita wysokość wieszaka (po jego zamocowaniu) musi wynosić 35 mm (+/- 5 mm),

- szerokość wieszaka mierzona między dwoma ramionami musi wynosić 60 mm (+/- 5 mm),

- ramiona wieszaka muszą stanowić pełny odlew,

- wieszak musi być posiadać kolor chrom połysk,

- kształt wieszaka musi odpowiadać kształtowi wieszaka zamieszczonego na zdjęciu,

- przewidywana ilość zakupu:150 szt.

- zdjęcie:

- Uchwyt metalowy L-96:

- cechy techniczne:

- uchwyt wykonany z odlewu metalu,

- odległość między otworami mocującymi: 96 mm,

- uchwyt musi być dostępny w kolorze nikiel mat,

- do uchwytu muszą być dołączone wkręty do metalu 4x22 z wgłębieniem krzyżowym,

- kształt uchwytu odpowiadający kształtowi przedstawionemu na zdjęciu,

- przewidywana ilość zakupu: 7000 szt.

- zdjęcie:

- Uchwyt metalowy L-128

- cechy techniczne:

- uchwyt wykonany z odlewu metalu,

- odległość między otworami mocującymi: 128 mm,

- uchwyt musi być dostępny w kolorze nikiel mat,

- do uchwytu muszą być dołączone wkręty do metalu 4x22 z wgłębieniem krzyżowym,

- kształt uchwytu odpowiadający kształtowi przedstawionemu na zdjęciu dla “uchwytu metalowego L-96 (kształt I)”,

- przewidywana ilość zakupu: 250 szt.

- Uchwyt wpuszczany:

- cechy techniczne:

- uchwyt wykonany z odlewu metalu,

- średnica wpustu uchwytu do mebla musi wynosić 35 mm (+/- 1 mm),

- na zewnętrznej stronie wpustu, uchwyt musi posiadać frezy, które zablokują uchwyt po jego montażu,

- średnica otworu uchwytu musi wynosić 25 mm (+/- 1 mm), przy czym całkowita średnica uchwytu musi wynosić 40 mm (+/- 1 mm),

- uchwyt musi być dostępny w kolorze satyna,

- kształt uchwytu odpowiadający kształtowi przedstawionemu na zdjęciu,

- przewidywana ilość zakupu: 700 szt.

- zdjęcie:

- Okucie dolne prowadzenia systemu drzwi przesuwnych:

- okucie dolne charakteryzujące się następującymi cechami:

- okucie musi posiadać płytkę mocującą oraz kółko posuwu,

- kółko musi być łożyskowane,

- średnica kółka: 34 mm (+/- 2 mm),

- element kółka bezpośrednio stykający się z szyną musi być wykonany z tworzywa sztucznego niepowodującego tarcia,

- płytka mocująca musi posiadać cztery otwory mocujące rozmieszczone na krańcach płytki, przy czym jeden otwór musi dawać możliwość regulacji,

- płytka mocująca musi być wykonana z metalu o grubości nie mniejszej niż 2 mm,

- wymiary płytki:

- wysokość: 40 mm (+/- 5 mm),

- szerokość: 78 mm (+/- 10 mm),

- okucie musi być przystosowane do zastosowania w meblu, gdzie występuje do 50 kg udźwigu na skrzydło,

- okucie musi tworzyć system z „okuciem górnego prowadzenia systemu drzwi przesuwnych” oraz z “szyną aluminiową prowadzenia systemu drzwi przesuwnych”,

- zdjęcie

- przewidywana ilość zakupu: 1200 szt.

- Okucie górne prowadzenia systemu drzwi przesuwnych

- okucie górne charakteryzujące się następującymi cechami:

- okucie musi składać się z tworzywa sztucznego, metalowej obudowy oraz śruby mocującej,

- tworzywo sztuczne musi być umieszczone w metalowej obudowie i musi posiadać możliwość regulacji wysokości poprzez poluzowanie oraz przykręcenie śruby mocującej,

- wysuw elementu mocującego nie może być mniejszy niż 7 mm,

- tworzywo sztuczne nie może powodować dużego tarcia przy kontakcie z szyną,

- obudowa metalowa musi posiadać trzy otwory mocujące rozmieszczone na brzegach obudowy,

- płytka mocująca musi być wykonana z blachy o grubości nie mniejszej niż 1 mm,

- wymiary obudowy metalowej:

- wysokość: 65 mm (+/- 10 mm),

- szerokość: 50 mm (+/- 5 mm),

- szerokość tworzywa sztucznego bezpośrednio przylegająca do szyny nie może być mniejsza niż 25 mm,

- okucie musi być przystosowane do zastosowania w meblu, gdzie występuje do 50 kg udźwigu na skrzydło,

- okucie musi tworzyć system z “okuciem dolnego prowadzenia systemu drzwi przesuwnych” oraz z “szyną aluminiową prowadzenia systemu drzwi przesuwnych”,

- zdjęcie:

- przewidywana ilość zakupu: 1200 szt.

- Szyna aluminiowa prowadzenia systemu drzwi przesuwnych:

- listwa aluminiowa charakteryzująca się następującymi cechami:

- wymiary:

- szerokość podstawy: 17 mm (+/- 2 mm),

- wysokość szyny wraz z podstawą: 9 mm (+/- 1 mm),

- szyna musi być dostępna w długości 3 m

- szyna musi być przystosowana do zastosowania w meblu, gdzie występuje do 50 kg udźwigu na skrzydło,

- szyna musi tworzyć system z “okuciem górnego prowadzenia systemu drzwi przesuwnych” oraz z “okuciem dolnego prowadzenia systemu drzwi przesuwnych”,

- zdjęcie:

- przewidywana ilość zakupu: 1200 mb,

- kółko meblowe:

- cechy techniczne:

- wymiary podstawy mocującej kółko do mebla: 40 mm (+/- 5 mm) x 40 mm     (+/- 5 mm),

- podstawa mocująca musi posiadać cztery otwory mocujące, każdy o średnicy 5 mm,

- całkowita wysokość kółka		-	50 mm (+/- 5 mm),

- średnica kółka				-	37 mm (+/- 3 mm),

- kółko musi być w obudowie skrętnej,

- kółko musi posiadać korpus wykonany z metalu oraz bieżnię wykonaną z gumy lub tworzywa gumopodobnego,

- kółko musi posiadać wytrzymałość nacisku nie mniejszą niż 20 kg,

- bieżnia kółka musi posiadać grubość nie mniejszą niż 3 mm w najwęższym punkcie,

- kółko musi posiadać ułożyskowanie ślizgowe,

- konstrukcja kółka musi być wykonana z blachy o grubości nie mniejszej niż 2 mm,

- przewidywana ilość zakupu: 3000 szt.

- Tor górny do montażu drzwi przesuwnych:

- tor górny charakteryzujący się następującymi cechami:

- całkowita szerokość toru: 75 mm (+/- 5 mm),

- tor musi być wykonany z aluminium,

- tor musi posiadać wewnętrzną przegrodę, umieszczoną w samym środku toru,

- okucie musi być przystosowane do zastosowania w meblu, gdzie występuje do 50 kg udźwigu na skrzydło,

- tor musi być dostępny w przynajmniej 3 różnych kolorach,

- tor musi być dostępny w różnych długościach, z których przynajmniej jedna jest większa niż 3,0 metry,

- musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu,

- tor musi tworzyć system z „ Torem dolnym do montażu drzwi przesuwnych”, „Okuciem górnym, „ Okuciem dolnym”, „Rączką” i „ Szczotką odbojowa”

- przewidywana ilość zakupu: 300 mb

- zdjęcie:

- Tor dolny do montażu drzwi przesuwnych:

- tor dolny charakteryzujący się następującymi cechami:

- całkowita szerokość toru: 53 mm (+/- 5 mm),

- tor musi być wykonany z aluminium,

- okucie musi być przystosowane do zastosowania w meblu, gdzie występuje do 50 kg udźwigu na skrzydło,

- tor musi być dostępny w przynajmniej 3 różnych kolorach,

- tor musi być dostępny w różnych długościach, z których przynajmniej jedna jest większa niż 3,0 metry,

- musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu,

- tor musi tworzyć system z „ Torem górnym do montażu drzwi przesuwnych”, „Okuciem górnym, „ Okuciem dolnym”, „Rączką” i „ Szczotką odbojowa”

- przewidywana ilość zakupu: 300 mb

- zdjęcie:

- Okucie górne:

- okucie górne charakteryzujące się następującymi cechami:

- konstrukcja stalowa posiadająca rolkę łożyskowaną,

- kółko prowadzące musi posiadać ogumienie,

- prowadnik musi posiadać dwa otwory montażowe,

- okucie musi być przystosowane do zastosowania w meblu, gdzie występuje do 50 kg udźwigu na skrzydło,

- musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu,

- okucie musi tworzyć system z „ Torem dolnym do montażu drzwi przesuwnych”, „Torem górnym do montażu drzwi przesuwnych „ Okuciem dolnym”, „Rączką” i „ Szczotką odbojowa”

- przewidywana ilość zakupu: 150 szt.

- zdjęcie:

- Okucie dolne:

- okucie dolne charakteryzujące się następującymi cechami:

- konstrukcja stalowa posiadająca rolkę łożyskowaną,

- prowadnik musi posiadać cztery otwory montażowe,

- okucie musi być przystosowane do zastosowania w meblu, gdzie występuje do 50 kg udźwigu na skrzydło,

- musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu,

- okucie musi tworzyć system z „ Torem dolnym do montażu drzwi przesuwnych”, „Torem górnym do montażu drzwi przesuwnych „ Okuciem górnym”, „Rączką” i „ Szczotką odbojowa”

- przewidywana ilość zakupu: 150 szt.

- zdjęcie:

- Szczotka odbojowa

-szczotka odbojowa do drzwi przesuwnych charakteryzująca się następującymi cechami

- szerokość podstawy szczotki musi wynosić 5 mm (+/- 1 mm),

- podstawa szczotki musi być wykonana z elastycznego tworzywa, k

- szczotka musi posiadać możliwość wsunięcia w rączkę

- wysokość włosia szczotki musi wynosić 4-5 mm,

- szczotka musi być dostępna w szpulach,

- przewidywana ilość zakupu: 150 mb

- Rączka:

rączka do drzwi przesuwnych charakteryzująca się następującymi cechami

- rączka musi być przystosowana do zastosowania z płytą wiórową laminowaną o grubości 18 mm,

- musi być wykonana z aluminium,

- rączka musi być przystosowana do zastosowania w meblu, gdzie występuje do 50 kg udźwigu na skrzydło,

- rączka musi być dostępna w długości większej niż 2,5 metra,

- - musi posiadać kształt odpowiadający kształtowi przedstawionemu na poniższym zdjęciu,

- rączka musi tworzyć system z „ Torem górnym do montażu drzwi przesuwnych”, „ Torem, dolnym do montażu drzwi przesuwnych” „Okuciem górnym, „ Okuciem dolnym”, i „ Szczotką odbojowa”

przewidywana ilość zakupu: 150 szt

zdjęcie:

- Podpórka kołkowa 4 mm:

cechy techniczne:

- odlew metalowy,

- musi posiadać srebrny kolor,

- musi posiadać średnicę 4 mm,

- musi posiadać długość 15 mm (+/- 2 mm),

- na środku musi znajdować się ogranicznik w kształcie kołnierza, który posiada średnicę większą od pozostałej części podpórki o 2 mm (+/- 0,5 mm), a jego grubość nie przekracza 1,5 mm,

przewidywana ilość zakupu: 70000 szt

- Uchwyt metalowy płaski L-96 :

- cechy techniczne:

- uchwyt wykonany z odlewu metalu,

- odległość między otworami mocującymi: 96 mm,

- uchwyt musi być dostępny w kolorze satynowym,

- do uchwytu muszą być dołączone wkręty do metalu 4x22 z wgłębieniem krzyżowym,

- wymagana długość całkowita uchwytu 128mm (+/- 1mm),

- kształt uchwytu odpowiadający kształtowi przedstawionemu na zdjęciu,

- przewidywana ilość zakupu: 1000 szt.

- zdjęcie:

- Uchwyt metalowy płaski L-128 :

- cechy techniczne:

- uchwyt wykonany z odlewu metalu,

- odległość między otworami mocującymi: 128 mm,

- uchwyt musi być dostępny w kolorze satynowym,

- do uchwytu muszą być dołączone wkręty do metalu 4x22 z wgłębieniem krzyżowym,

- kształt uchwytu odpowiadający kształtowi przedstawionemu na zdjęciu,

- przewidywana ilość zakupu: 1000 szt.

- zdjęcie:

- Uchwyt metalowy płaski L-192 :

- cechy techniczne:

- uchwyt wykonany z odlewu metalu,

- odległość między otworami mocującymi: 192 mm,

- uchwyt musi być dostępny w kolorze satynowym,

- do uchwytu muszą być dołączone wkręty do metalu 4x22 z wgłębieniem krzyżowym,

- kształt uchwytu odpowiadający kształtowi przedstawionemu na zdjęciu,

- przewidywana ilość zakupu: 1000 szt.

- zdjęcie:

- Ślizgacz tworzywowy:

- cechy techniczne:

- wymiary podstawy 50x16x6 mm

- posiada dwa trzpienie o średnicy 8 mm i długości 15 mm

- rozstaw trzpieni 32 mm

- przewidywana ilość zakupu: 20000szt.

- Zdjęcie:

- Listwa przymykowa :

- cechy techniczne:

- wymiary listwy 2710x31x9

- posiada maskownicę do ukrytego montażu wkrętów

Listwa wykonana z tworzywa

- przewidywana ilość zakupu:

beżowa 600 szt

czarna 600 szt

- przelotka kablowa:

- wykonana z tworzywa w kolorze aluminium:

-średnica otworu 60 mm

- średnica kołnierza 70 mm

- średnica wewnątrz kołnierza 54 mm

- wysokość 21 mm

- przewidywana ilość 2000 szt

- zdjęcie

- Noga metalowa l-710 satyna:

  - noga do zastosowań przy produkcji mebli (szczególnie stołów i przystawek do biurek),

  - noga musi być wykonana z blachy o grubości przynajmniej 1 mm,

  - na nodze nie mogą być widoczne ślady spawów,

  - noga musi posiadać kształt walca,

  - średnica nogi musi wynosić 60 mm (+/- 3 mm),

  - noga musi posiadać możliwość zwiększenia wysokości poprzez odkręcenie dolnej części w zakresie nie mniejszym niż 10 mm,

  - minimalna wysokość nogi bez demontażu dolnej części: 700 mm (+/- 10 mm),

  - noga montowana jest za pomocą specjalnego uchwytu wykonanego z cynkalu, który wraz ze śrubą mocującą musi być dołączony do nogi,

  - uchwyt musi posiadać pięć otworów mocujących do blatu stołu, przy czym trzy otwory muszą być rozmieszczone na obręczy uchwytu, natomiast pozostałe dwa muszą znajdować się na dwóch ramionach, których rozstaw zagwarantuje odpowiednią stabilność całego mocowania,

  - mocowanie nogi z uchwytem odbywa się za pomocą wkręcenia nogi do uchwytu, w którym zamontowano śrubę montażową – aby było to możliwe, wewnątrz nogi musi znajdować się przyspawana metalowa płytka wraz z nakrętką,

  - uchwyt musi posiadać otwór przeznaczony na śrubę mocującą, który kształtem musi zapewniać zablokowanie śruby w jednej pozycji, co umożliwi wkręcenie nogi do uchwytu,

  - noga musi posiadać kolor satyna

  - przewidywana ilość zakupu: 100 szt.

- Noga metalowa L-710 chrom

  - noga o identycznych cechach technicznych jak “noga metalowa L-710, kolor: satyna, ale zamiast koloru satyna, noga ta musi być chromowana i polerowana,

  - przewidywana ilość zakupu: 100 szt.

- Noga metalowa L-710 aluminium:

  - noga o identycznych cechach technicznych jak “noga metalowa L-710, kolor: satyna”, ale zamiast koloru satyna, noga ta musi być lakierowana na kolor aluminium

  - przewidywana ilość zakupu: 100 szt.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia w/w produktów do Oddziału Zamawiającego mieszczącego się w Rawiczu przy ul. 17 Stycznia 28. Dostawa towarów musi wystąpić w dzień roboczy u Zamawiającego w godz. 7:30 – 12:00 po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny dostawy z właściwą osobą po stronie Zamawiającego. Całkowita wysokość środka transportu, którym będzie posługiwał się Wykonawca, nie może być większa niż 3,90 m. Gabaryty samochodu muszą umożliwiać dojazd do drugiej bramy Zakładu Karnego w Rawiczu (przeznaczonej do celów transportowych, a znajdującej się w pobliżu wjazdu na targowisko miejskie). Uwaga ta została poczyniona, ponieważ ze względu na dosyć wąskie uliczki prowadzące do tej bramy, niektóre samochody mogą mieć trudności z przedostaniem się pod bramą, w szczególności w przypadku, kiedy na trasie przejazdu zaparkowane są inne samochody. W przypadku zastosowania wyższego środka transportu, który nie zmieści się pod bramą wjazdową, dostawa towaru nie zostanie przez Zamawiającego przyjęta.

Część Nr 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa okuć meblowych metalowych na potrzeby produkcyjne Zakładu w Rawiczu MIGB Mazovia.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą sukcesywne dostawy następujących towarów:

- Kontener 3 szuflady + piórnik

- okucie meblowe do kontenerków (piórnik + 3 szuflady), w skład którego wchodzą następujące elementy:

  - piórnik:

    - musi być dostosowany do szerokości zabudowy 392 mm,

    - wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym,

    - piórnik musi być przystosowany do zamontowania na prowadnicach piórnika,

    - piórnik musi posiadać przynajmniej 5 przedziałów, z czego przynajmniej 3 muszą być przystosowane do przechowywania przyborów piśmienniczych,

    - wysokość piórnika			-	30 mm (+/- 5 mm),

    - front piórnika musi być przystosowany do zamontowania płyty wiórowej laminowanej,

  - para prowadnic piórnika:

    - muszą być dostosowane do szerokości zabudowy 392 mm,

    - prowadnice muszą posiadać wysuw częściowy,

    - w prowadnicach musi być zastosowane prowadzenie kulkowe,

    - prowadnice muszą być wykonane z metalu i ocynkowane,

    - prowadnice muszą posiadać udźwig nie mniejszy niż 7 kg/parę,

    - długość wysuwu prowadnicy 		-	350 mm (+/- 30 mm),

    - prowadnice muszą być mocowane do ścianki bocznej korpusu poprzez przykręcenie,

  - trzy szuflady:

    - muszą być dostosowane do szerokości zabudowy 392 mm,

    - szuflady muszą być wykonane ze stali pomalowanej metodą proszkową lub powleczonej tworzywem sztucznym w kolorze czarnym,

    - szuflada musi być przystosowana do zamontowania na prowadnicach szuflady,

    - wysokość szuflady 			-	70 mm (+/- 5 mm),

    - front szuflady musi być przystosowany do zamontowania płyty wiórowej laminowanej,

  - trzy pary prowadnic szuflad:

    - muszą być dostosowane do szerokości zabudowy 392 mm,

    - prowadnice muszą posiadać wysuw częściowy,

    - w prowadnicach musi być zastosowane prowadzenie rolkowe z samoczynnym domykaniem,

    - prowadnice muszą być wykonane ze stali i ocynkowane,

    - prowadnice muszą posiadać udźwig nie mniejszy niż 20 kg/parę,

    - długość wysuwu prowadnicy		-	400 mm (+/- 40 mm),

    - prowadnice muszą być mocowane do ścianki bocznej korpusu poprzez przykręcenie,

  - zamek centralny:

    - zamek musi być wykonany z metalu i niklowany,

    - średnica bębenka 			-	18 mm,

    - zamek montowany poprzez przykręcenie,

  - wkładka patentowa do zamka centralnego:

    - cylinder wkładki musi być wykonany z metalu i niklowany,

    - zastawki muszą być wykonane z mosiądzu,

    - minimalna ilość zastawek 		-	6 szt.,

    - musi istnieć możliwość nabycia klucza serwisowego do wkładki, za pomocą którego można otworzyć każdy zamek oraz zdemontować wkładkę,

  - rozetka cylindra zamka centralnego:

    - rozetka wykonana z mosiądzu i niklowana,

    - montaż rozetki poprzez wciśnięcie,

  - trzy trzpienie blokujące:

    - trzpienie muszą być wykonane z metalu i niklowane,

    - montaż trzpieni poprzez przykręcenie,

  - trzy krzywki blokujące:

    - krzywki muszą być wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego,

    - krzywki muszą być w kolorze czarnym,

    - krzywki muszą posiadać funkcję blokady wysuwu,

  - listwa zamknięcia centralnego:

    - montaż listwy nie może wymagać frezowania ścianki bocznej i zagłębiania listwy w ściance bocznej,

    - listwa musi być dostosowana do szerokości zabudowy 392 mm,

    - długość listwy-	500 mm,

  - przewidywana ilość zakupu: 115 szt.

2. Kontener 4 szuflady + piórnik

- okucie meblowe do kontenerków (piórnik + 4 szuflady), w skład którego wchodzą następujące elementy:

  - piórnik:

    - musi być dostosowany do szerokości zabudowy 392 mm,

    - wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym,

    - piórnik musi być przystosowany do zamontowania na prowadnicach piórnika,

    - piórnik musi posiadać przynajmniej 5 przedziałów, z czego przynajmniej 3 muszą być przystosowane do przechowywania przyborów piśmienniczych,

    - wysokość piórnika			-	30 mm (+/- 5 mm),

    - front piórnika musi być przystosowany do zamontowania płyty wiórowej laminowanej,

  - para prowadnic piórnika:

    - muszą być dostosowane do szerokości zabudowy 392 mm,

    - prowadnice muszą posiadać wysuw częściowy,

    - w prowadnicach musi być zastosowane prowadzenie kulkowe,

    - prowadnice muszą być wykonane z metalu i ocynkowane,

    - prowadnice muszą posiadać udźwig nie mniejszy niż 7 kg/parę,

    - długość wysuwu prowadnicy 		-	350 mm (+/- 30 mm),

    - prowadnice muszą być mocowane do ścianki bocznej korpusu poprzez przykręcenie,

  - cztery szuflady:

    - muszą być dostosowane do szerokości zabudowy 392 mm,

    - szuflady muszą być wykonane ze stali pomalowanej metodą proszkową lub powleczonej tworzywem sztucznym w kolorze czarnym,

    - szuflada musi być przystosowana do zamontowania na prowadnicach szuflady,

    - wysokość szuflady 			-	70 mm (+/- 5 mm),

    - front szuflady musi być przystosowany do zamontowania płyty wiórowej laminowanej,

  - cztery pary prowadnic szuflad:

    - muszą być dostosowane do szerokości zabudowy 392 mm,

    - prowadnice muszą posiadać wysuw częściowy,

    - w prowadnicach musi być zastosowane prowadzenie rolkowe z samoczynnym domykaniem,

    - prowadnice muszą być wykonane ze stali i ocynkowane,

    - prowadnice muszą posiadać udźwig nie mniejszy niż 20 kg/parę,

    - długość wysuwu prowadnicy		-	400 mm (+/- 40 mm),

    - prowadnice muszą być mocowane do ścianki bocznej korpusu poprzez przykręcenie,

  - zamek centralny:

    - zamek musi być wykonany z metalu i niklowany,

    - średnica bębenka 			-	18 mm,

    - zamek montowany poprzez przykręcenie,

  - wkładka patentowa do zamka centralnego:

    - cylinder wkładki musi być wykonany z metalu i niklowany,

    - zastawki muszą być wykonane z mosiądzu,

    - minimalna ilość zastawek 		-	6 szt.,

    - musi istnieć możliwość nabycia klucza serwisowego do wkładki, za pomocą którego można otworzyć każdy zamek oraz zdemontować wkładkę,

  - rozetka cylindra zamka centralnego:

    - rozetka wykonana z mosiądzu i niklowana,

    - montaż rozetki poprzez wciśnięcie,

  - cztery trzpienie blokujące:

    - trzpienie muszą być wykonane z metalu i niklowane,

    - montaż trzpieni poprzez przykręcenie,

  - cztery krzywki blokujące:

    - krzywki muszą być wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego,

    - krzywki muszą być w kolorze czarnym,

    - krzywki muszą posiadać funkcję blokady wysuwu,

  - listwa zamknięcia centralnego:

    - montaż listwy nie może wymagać frezowania ścianki bocznej i zagłębiania listwy w ściance bocznej,

    - listwa musi być dostosowana do szerokości zabudowy 392 mm,

    - długość listwy-	600 mm,

  - przewidywana ilość zakupu: 20 szt.

- podpórka pod półkę:

  - powierzchnia niklowana

  - gwintowana do wkręcania w otwór o średnicy 5 mm

  - podpórka posiada czop do wciskania

  - środek czopu w odległości 10 mm od krawędzi,

  - podpórka podobna do zdjęcia

  - przewidywana ilość zakupu: 5000 szt.

- prowadnica kulkowa pod klawiaturę:

  - długość montażowa			-	350 mm (+/- 30 mm)

  - długość wysuwu				-	280 mm (+/- 20 mm)

  - udźwig:					-	minimalnie 20 kg/parę

  - materiał					-	stal

  - wykończenie				-	ocynkowanie

  - prowadnica musi być wyposażona w zabezpieczenie ruchu wstecznego oraz w obustronną blokadę,

  - prowadnica musi być montowana do blatu stołu za pomocą jej przykręcenia,

  - półka musi być montowana do prowadnicy za pomocą jej przykręcenia, które występuje pod wysuwką,

  - prowadnica musi posiadać możliwość regulacji wysokości zamontowana półki, przy czym półka może zostać zamontowana najwyżej na wysokości 50 mm (+/- 5 mm) i najniżej na wysokości 100 mm (+/- 10 mm) od dolnej części blatu,

  - przewidywana ilość zakupu: 2000 szt.

- Wkład z przegródkami:

  - Kolor antracytowy

  - Wkład posiada 8 przegródek

  - Wymiar 277x277x17

  - wkład podobny jak na zdjęciu

  - przewidywana ilość zakupu: 900 szt.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia w/w produktów do Oddziału Zamawiającego mieszczącego się w Rawiczu przy ul. 17 Stycznia 28. Dostawa towarów musi wystąpić w dzień roboczy u Zamawiającego w godz. 7:30 – 12:00 po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny dostawy z właściwą osobą po stronie Zamawiającego. Całkowita wysokość środka transportu, którym będzie posługiwał się Wykonawca, nie może być większa niż 3,90 m. Gabaryty samochodu muszą umożliwiać dojazd do drugiej bramy Zakładu Karnego w Rawiczu (przeznaczonej do celów transportowych, a znajdującej się w pobliżu wjazdu na targowisko miejskie). Uwaga ta została poczyniona, ponieważ ze względu na dosyć wąskie uliczki prowadzące do tej bramy, niektóre samochody mogą mieć trudności z przedostaniem się pod bramą, w szczególności w przypadku, kiedy na trasie przejazdu zaparkowane są inne samochody. W przypadku zastosowania wyższego środka transportu, który nie zmieści się pod bramą wjazdową, dostawa towaru nie zostanie przez Zamawiającego przyjęta.