Wołów dnia 12.08.2022 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZNUR GALOWY CHORĄŻEGO

WARUNKI TECHNICZNE :

- Przedmiot warunków technicznych

Przedmiotem niniejszych Warunków Technicznych jest sznur galowy chorążego.

2.     Części składowe

a/ Sznur z plecionki PA w kolorze szaro-srebrnym.

b/ „Ołówek” niklowany z beczułką z 2-ma orłami , 1 sztuka.

c/ Zapinka z taśmy poliamidowej.

3.      Opis materiałów

a/ Sznur wykonany jest z plecionki poliamidowej.

Symbol plecionki poliamidowej – JG 6064/8.

Plecionka produkowana jest na maszynie plecionkarskiej o 16 wrzecionach

po 5 nici = 80 przędz.

Liczba przeplotów na 10cm – 40 +/- 2.

Plecionka wykonana jest bez duszy ( rdzenia ).

Masa liniowa przędzy – 17,01 g/m.

Trwałość wybarwień plecionki na wodę - 4 -5.

Trwałość wybarwień na tarcie suche i mokre – 5.

b/ Pętelka wykonana z plecionki poliamidowej – JG 1519/4.

c/ Zapinka wykonana jest z taśmy poliamidowej / ŁTK- 25 - 200/JG  487/25/.

Osnowa – poliamid Td 140/32/Z dokr. 500 skr/1 m.

Wątek – poliamid Td 140/32/Z 300 skr/1m.

Szerokość taśmy – 25 +/- 1 mm.

Liczba nitek wątku – 180+/- 9/10 cm.

Masa liniowa – 629+/-63g/100m.

4.     Wykonanie sznura

a/ W skład kompletnego sznura wchodzi jeden warkocz splatany z trzech

plecionek oraz jedna pojedyncza plecionka.

b/ Zapinka z taśmy poliamidowej , która łączy poszczególne elementy sznura

i służy do zapięcia pod naramiennik munduru.

c/ Warkocz jest formowany i ściągnięty przędzą poliamidową w kolorze plecionki.

d/ Warkocz zakończony jest „ ołówkiem” i pętelką do zapięcia na guzikach

munduru.

e/ Elementy składowe sznura oraz sposób ich łączenia przedstawiono na

załączonym rysunku , a ich wymiary w tabeli.

T A B E L A

wymiarów sznurów galowych chorążego SW

| LP | Elementy składowe opisu | Numer wielkości w cm 1 2 3 4 | Odchylenie dop. w cm +/- | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PROCENTÓWKA                       15          50           30           5

| 1. | Długość splecionego i uformowanego warkocza : a/ szerokość warkocza b/ długość końcówki od splotu warkocza do złączenia | 41 3 2 | 44 3 2 | 47 3 2 | 50 3 2 | 1 0 .2 0 .5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Długość plecionki luzem przewleczonej przez ostatnie oczko warkocza , równolegle od załączenia do zamocowania do splotu : a/ długość plecionki wymienionej pod pkt-em 2 od ostatniego splotu warkocza do supła b/ długość w/w plecionki od supła do „ołówka” | 48 3 4 | 51 3 4 | 54 3 4 | 57 3 4 | 1 0 .5 1 |  |
| 3. | Długość pętelki przyszytej do warkocza do zapinania na guzik munduru | 2 .5 | 2 .5 | 2 .5 | 2 .5 | 0 .5 |  |
| 4. | Długość zapinki a/ szerokość zapinki b/ długość dziurki w zapince | 4 2 .5 1 .5 | 4 2 .5 1 .5 | 4 2 .5 1 .5 | 4 2 .5 1 .5 | 0 .5 0 .5 0 .5 |  |
| 5. | „Ołówek” niklowany z beczułką z dwoma orłami (sztuk) | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  |