Załącznik nr 2

do Zapytania ofertowego

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup Butelek do produkcji szamponów w opakowaniach 100 ml oraz płynów do mycia naczyń w opakowaniach 200 ml

Butelki 100m l-  rodzaj materiału : HDPE Kolor transparentny . Waga butelki min. 10 g Pojemność całkowita około 120 ml wysokość 116 mm przekrój 40 mm. Średnica otworu: około 20mm

Nakrętki na butelki 100 ml  kolor nakrętki : preferowany kolor żółty, zielony , czerwony. Waga nakrętki 2 g. Butelka wraz z nakrętką szczelna

Butelki 200ml  rodzaj materiału : HDPE Kolor transparentny . Waga butelki min. 10 g Pojemność całkowita około 220 ml wysokość 143 mm przekrój 51 , średnica otworu wlewowego około 22mm

Nakrętki na butelki 200 ml  kolor nakrętki : preferowany kolor żółty, zielony , czerwony. Waga nakrętki 2 g. Butelka wraz z nakrętką szczelna