Załącznik nr 2

do Zapytania ofertowego

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są regały stalowe jezdne. Elementy stalowe malowane proszkowo farbą epoksydową, przyjazną dla środowiska. Powłoka lakiernicza musi być  odporna na ścieranie oraz zadrapania. Konstrukcja regałów i sposób ich działania zapewniające pełne bezpieczeństwo użytkownikowi systemu. Między regałami znajdują się odboje uniemożliwiające po całkowitym zsunięciu regałów zmiażdżenie dłoni pracownika obsługi.

Regały mają posiadać następujące dokumenty:

a) karta techniczna (lub inny dokument dotyczący oferowanych regałów) potwierdzająca spełnianie parametrów technicznych zawartych w OPZ (konstrukcja szyn jezdnych, konstrukcja podstaw jezdnych, napęd, konstrukcja ścian bocznych regałów, konstrukcja półek) wydana przez Producenta regałów.

c) atest higieniczny dla oferowanych regałów wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH. Ważny w chwili składania oferty.

d) klasyfikacja regałów w zakresie reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501- 1:2019-02 jako wyrobu nierozprzestrzeniającego ognia wewnątrz i na zewnątrz budynków wydana przez Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej.

e) deklaracja zgodności wydana przez producenta regałów potwierdzająca odpowiedzialność, że oferowane wyroby spełniają normy PN-EN 15095+A1:2012 i PN-EN 15512:2011 oraz  Certyfikat wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o.  uprawniający do oznaczania regałów znakiem bezpieczeństwa B, który potwierdza, że regały spełniają wymagania zawarte w PN-EN 15095+A1:2012 i PN-EN 15512:2011, z ważnością w okresie gwarancji udzielanej przez producenta tj. nie mniej niż – 24 miesiące od dnia otrzymania zamówienia.

f) Certyfikat potwierdzający System zarządzania Jakością w organizacji spełniający wymagania normy ISO 9001:2015 z datą ważności na chwilę składania oferty.

Opis szczegółowy:

długość półek 1000, 1200 mm,

głębokość półki 350 mm

prześwit między półkami 270 mm, regulacja co 30 mm

ilość półek w pionie 10 półek użytkowych + 1 kryjąca (H reg. 3180 mm) 9 półek użytkowych + 1 kryjąca (H reg. 2880 mm)

typ szyn szyny z najazdami obustronnymi

nośność półki 80 kg przy równomiernym rozłożeniu

Regał w kolorze RAL 7035

Wyposażenie regałów:

1. przody regałów jezdnych osłonięte panelami ozdobnymi

2. listwy opisowe na panelach ozdobnych

3. pełne ściany boczne z perforacją

4. stężenia+tylna ranta półki wygięta do góry, by zapobiec przesuwaniu się dokumentów na sąsiednią półkę

5. system blokujący regał w wybranym przez pracownika położeniu, umieszczony w korbie każdego regału, co gwarantuje bezpieczeństwo korzystania z systemu

6. regał posiada zamontowany w szynie antywyważnik zabezpieczający regał przed niekontrolowanym przechyłem (wykolejeniem regału)

7. gumowe odbojniki pomiędzy regałami, aby regał dojeżdżając nie wywoływał silnych drgań i tym samym nie przesuwał dokumentów

8. półki o zaokrąglonych krawędziach

9. mocowanie półek na zaczepach

10. napęd korbowy - korba trójramienna

11. napęd kół przez przekładnię łańcuchową, elementy ruchome osadzone na uszczelnionych łożyskach tocznych

12. układ jezdny regałów zamontowany na ramie sztywnej, co gwarantuje dużą stabilność elementów jezdnych oraz łatwość w przesuwaniu regałów.

Termin dostawy przedmiotu zamówienia - do 2 tygodni od złożenia zamówienia

Gwarancja 24 miesiące