Nr sprawy: D/Kw.2233.22.2023.TT                                                                             Dubliny, 06.09.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Karny w Dublinach zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z wyłączeniem stosowania ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605):

„Wymiana bramy wjazdowej w Zakładzie Karnym w Dublinach”

I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego

ZAKŁAD KARNY W DUBLINACH

11 – 430 Korsze, Dubliny 16

tel. 89 754 38 31   fax 89 751 00 29

NIP 742-21-90-908

Adres poczty elektronicznej:

zk_dubliny@sw.gov.pl

II.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Wymiana bramy wjazdowej w Zakładzie Karnym                       w Dublinach”.

Zakres niezbędnych do wykonania prac:

- wykonanie projektu nowej bramy i przedłożenie do akceptacji zamawiającemu;

- przystosowanie istniejącego światła otworu do potrzeb nowej bramy;

- wykonanie i montaż układu elektrycznego do napędu bramy lub wykorzystanie istniejącego;

- demontaż i utylizacja obecnej bramy wraz z osprzętem;

- dostawa i rozładunek nowej bramy wraz z napędem oraz jej montaż;

- informacje ogólne:

- brama dwuskrzydłowa z napędem elektrycznym, zabezpieczona przed możliwością pokonania, sforsowania, otwarcia,

- przesuwna o wymiarach dostosowanych do światła otworu (około 600 cm)                                    z uwzględnieniem zgodności z przepisami przeciwpożarowymi,

- jedno skrzydło tej bramy winno być wyposażone w drzwi (furtkę wejściową/wyjściową     o szerokości min. 100 cm) do jednostki, a w drzwiach musi być zamontowany duży, szerokokątny bezpieczny wizjer,

- w drzwiach wejściowych musi być zamontowany od wewnątrz uchwyt do otwierania drzwi, natomiast zamykanie winno odbywać się samoczynnie przy pomocy samozamykacza przeznaczonego do tego skrzydła drzwi (szybkość zamykania, siła zamykania, prędkość zatrzaskiwania, ograniczenie maksymalnego otwarcia), zawiasy drzwi zamontowane od strony śluzy lub ukryte w ramie bramy,

- drzwi wejściowe zamykane na zamek typu więziennego, jednostronnie (wewnętrznie) otwieranie-zamykanie od środka śluzy,

- kolor bramy - odcienie szarości - do uzgodnienia,

- przeprowadzenie i podłączenie przewodów elektrycznych oraz przewodów sterowniczych (instalacja przyłączeniowa automatykę otwierania i zamykania drzwi przesuwnych oraz furtki wejściowej-wyjściowej), bądź wykorzystanie istniejących;

- brama musi posiadać system awaryjnego otwierania-zamykania;

- brama musi być wyposażona w fotokomórki zapewniające zatrzymanie się bramy, jeżeli  w świetle przejazdu pojawi się przeszkoda oraz wyposażona w sygnalizację świetlną informującą o ruchu bramy;

- badania i pomiary odbiorcze ujęte w protokołach.

Zadaniem wykonawcy będzie ponadto wykonanie pulpitu (bądź wykorzystanie istniejącego) do sterowania bramą w budynku wartowni, w pomieszczeniu dowódcy zmiany. Sterowanie z pulpitu musi obsługiwać otwieranie i zamykanie bramy dwuskrzydłowej wraz z drzwiami (furtką). Sterowanie podstawowe winno odbywać się bezpośrednio przy bramie za pomocą stacyjki,, bądź przycisku zabezpieczonego przed dostępem osób postronnych. Nowa brama powinna funkcjonować                          w systemie śluzy wraz z pozostałymi istniejącymi bramami i furtkami.

UWAGA! Wykonawca winien zaoferować bramę wraz z elementami napędowymi                              i rozwiązaniami konstrukcyjnymi do wymiarów otworu światła w bryle obiektu. Bramę należy zabezpieczyć przed możliwością jej pokonania. Zabezpieczenia te powinny stanowić przedłużenie zabezpieczeń (zasieki z drutu ostrzowego typu Concertina) i umożliwienie otwarcia drzwi (furtki wejściowej) do jednostki.

UWAGA! Dostawa i montaż bramy winna zostać zrealizowana zgodnie z wytycznymi nr 2/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań dla zabezpieczeń techniczno-ochronnych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

III. Gwarancja

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż minimalny okres gwarancji, zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jako niezgodną z treścią specyfikacji warunków zamówienia.

IV. Wymogi szczegółowe

Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych                 i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Ofertę cenową wykonawca powinien skalkulować doliczając wszystkie koszty związane  z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wyjaśniającego dla wykonawcy. Wizji lokalnej można dokonać               w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu jej terminu. Osobą upoważnioną do uczestniczenia przy dokonaniu wizji lokalnej z wykonawcą jest  mł. chor. Tomasz Turko, tel. 757 90 20.

V.  Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w zapytaniu jest spełnienie przesłanek związanych z zatrudnieniem osób pozbawionych wolności. Oświadczenie o spełnieniu ww. przesłanek stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

Wymóg zatrudnienia osadzonych przy realizacji zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie robót do zatrudnienia przy ich realizacji osób pozbawionych wolności w liczbie nie mniejszej niż 1, przy czym procentowy wskaźnik zatrudnienia nie może być niższy niż 30% średniej liczby zatrudnionych przy realizacji robót.

- Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia podwykonawcom wyłącznie w przypadku, gdy podwykonawca i dalszy podwykonawca spełni warunki określone                 w pkt. 1.

VI. Warunki dostawy/montażu – wymagania dodatkowe.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia obszaru dostawy w okresie trwania realizacji zamówienia, aż do czasu ich zakończenia i odbioru końcowego. UWAGA! Zabezpieczenie obszaru dostawy polega na tym, iż wykonawca po uprzednim umówieniu terminu może w dniu dostawy zdemontować starą i w jej miejsce zamontować nową bramę. W przypadku opóźnienia montażu bramy, wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia światła otworu przed możliwością jego pokonania (wejścia - wyjścia).

- Koszt zabezpieczenia obszaru dostawy ponosi Wykonawca, nie podlega on odrębnej zapłacie                       i powinien być wliczony w cenę oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad sanitarno-higienicznych, tzn. do niwelowania oznak brudu i utrzymywania czystości w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie dostawy i montaże Wykonawca może prowadzić tylko w dni robocze w godzinach od 7:00 – 18:00. Wykonywanie prac poza godzinami wyznaczonymi oraz w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy może odbywać się tylko w wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały) spełniają wymagania zamawiającego.

- Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

VI. Kod Wspólnego Słownika Zamówień

Kod CPV: 	44212391-6 (bramy śluzowe)

45421148-3 (instalowanie bram)

VII.  Opis sposobu obliczenia ceny

- Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu wyrażoną w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

- Cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i niezmienną do zakończenia realizacji robót) zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 roku poz. 1145) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 KC.

- Oferta musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.

- Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.              o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106). Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

- Ostateczną cenę brutto oferty stanowi suma podana w formularzu ofertowym.