Załącznik Nr 1 do projektu umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Kazimierzowskiej 68/20 w Warszawie                            o powierzchni użytkowej 40,80 m2, składającego się z 1 pokoju, przedpokoju, kuchni i łazienki.                     W załączeniu rzut w/w lokalu mieszkalnego.

Zakres opracowania:

- Dokumentacja projektowa w ilości 3 egzemplarzy, wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458).

- Przedmiar robót w ilości 3 egzemplarzy, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju              i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458).

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w ilości 3 egzemplarzy, wykonaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.                w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458).

- Kosztorys inwestorski w ilości 3 egzemplarzach wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458).

- Kosztorys tzw. ,,ślepy’’ w ilości 3 egzemplarzach wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458).

- Komplet w/w dokumentacji w postaci elektronicznej na nośniku CD w wersji oryginalnej utworzonej przez poszczególne programy projektowe oraz kosztorysowe jak również przekonwertowane do formatu *.pdf.

Dokumentacja powinna zawierać inwentaryzację stanu istniejącego w/w lokalu, a także proponowane rozwiązania projektowe. Zakres przewidywanych do wykonania robót budowlanych obejmował będzie branże budowlaną, sanitarną i elektryczną.

W opracowaniach należy ująć rysunki mebli kuchennych (rozrysowane
i zwymiarowane standardowe szafki dolne i górne oraz blat kuchenny), zawrzeć opis mebli kuchennych przewidzianych do zakupu, opis standardowej lodówki, kuchenki gazowej oraz szafek podumywalkowych. Opisy i rysunki wyposażenia winny być opracowane w sposób wystarczający do ich wykorzystania w postępowaniu dotyczącym wykonania robót budowlanych realizowanym na podstawie opracowanej dokumentacji. Meble kuchenne w kolorze białym z połyskiem.

Zawartość opracowania projektowego powinna być zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zawierać co najmniej:

- Opis techniczny: w tym opis stanu istniejącego i proponowanych rozwiązań projektowych obejmujący zakres prac przewidzianych do wykonania w zakresie poszczególnych branż.

- Oświadczenie projektanta o wykonaniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z umową zawartą z inwestorem.

- Kserokopie odpowiednich uprawnień oraz aktualnych zaświadczeń o członkostwie
w okręgowej izbie samorządu zawodowego.

- Rzut poziomy lokalu – stan istniejący.

- Rzut poziomy lokalu – stan po remoncie z naniesioną lokalizacją proponowanego umeblowania                  i urządzeń sanitarnych.

- Rysunki i opisy mebli kuchennych, opis lodówki, opis kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym, opis standardowej szafki podumywalkowej.

Lokal mieszkalny przewidziany jest do generalnego remontu wraz z całościową wymianą instalacji elektrycznej i częściowo (według potrzeb) również sanitarnej (wodno-kanalizacyjnej).

Zakres opracowania prac remontowych przewidywanych do wykonania i do uwzględnienia             w dokumentacji remontu lokalu:

- Zerwanie parkietu (przedpokój i pokój) i gumoleum (kuchnia oraz łazienka).

- Wykonanie wylewki wyrównującej (posadzka) w całym lokalu.

- Ułożenie paneli podłogowych o podwyższonej ścieralności w przedpokoju i pokoju (sugerowany kolor – jasny szary).

- Ułożenie nowej terakoty i glazury w łazience – glazura do wysokości sufitu; w kuchni terakoty oraz glazury (glazura - pasy pomiędzy szafkami kuchennymi dolnymi i górnymi), terakota np. imitująca drewno w kolorze jasno szarym.

- Wymiana  dotychczasowych podokienników w pomieszczeniach (pokój, przedpokój, kuchnia na podokienniki wykonane z konglomeratu (odcień jasny).

- Wymiana drzwi do poszczególnych pomieszczeń na drzwi o ościeżnicach drewnianych (kolor skrzydeł biały), wymiana drzwi zewnętrznych (antywłamaniowe) z ościeżnicą, wymiana drzwi balkonowych na drzwi balkonowe dwuskrzydłowe z pcv.

- W lokalu należy wykonać projekt sieci internetowej oraz telewizyjnej w osobnej rurce lub peszlu o średnicy minimum 22 mm. Sieć należy wykonać w taki sposób aby w optymalny sposób wykorzystać powierzchnię pomieszczeń pod kątem ich umeblowania.

- Kompleksowa wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym (wraz budową nowych obwodów elektrycznych i nowej tablicy z zabezpieczeniami nadmiarowoprądowymi i różnicowoprądowymi) na instalację spełniającą obowiązujące wymagania, wymiana instalacji począwszy od licznika.

- W pomieszczeniu kuchni przewidzieć gniazdo wtykowe 230V z uziemieniem do podłączenia kuchenki gazowej (piekarnik elektryczny), dodatkowo przewidzieć gniazdo wtykowe 230V z uziemieniem do podłączenia lodówki, nad przyszłym blatem roboczym przewidzieć co najmniej dwa gniazda wtykowe 230V podwójne z uziemieniem, dodatkowo przewidzieć co najmniej dwa gniazda wtykowe 230V podwójne z uziemieniem w pozostałej części kuchni. Ponadto przewidzieć należy oświetlenie podszafkowe.

- W  pomieszczeniu łazienki  przewidzieć oprócz standardowego sufitowego oświetlenia także dodatkowy punkt świetlny nad lustrem przy umywalce; przewidzieć montaż lustra nad umywalką – wbudowanego w glazurę; przy lustrze uwzględnić dwa gniazda wtykowe bryzgoszczelne IP 44 w ramce dwukrotnej; przewidzieć gniazdo wtykowe 230V z uziemieniem bryzgoszczelne IP 44  do podłączenia pralki (montaż na wysokości 10 cm nad pralką), wykonać odpływ kanalizacyjny do pralki.

- W pomieszczeniu łazienki przewidzieć wariant z kabiną prysznicową z brodzikiem oraz wariant z wanną (zamawiający wybierze jeden z nich).

- Gniazda elektryczne w pokoju: przewidzieć gniazda wtykowe 230V podwójne z uziemieniem koloru białego – 4 szt.

- Gniazda elektryczne w przedpokoju: przewidzieć gniazda wtykowe 230V podwójne z uziemieniem koloru białego – 2 szt; w miejscach, które pozwolą na umieszczenie w nim standardowej szafy ubraniowej z drzwiami przesuwnymi przeszklonymi (lustro).

- Włączniki oświetlenia koloru białego standardowe, dostosowane do nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach.

- Przewidzieć wyrównanie ścian i sufitów w całym lokalu (gładź gipsowa we wszystkich pomieszczeniach, w łazience tylko na suficie).

- Przewidzieć wymianę całego białego osprzętu (sanitarnego): bateria umywalkowa (1 szt.)
w łazience, bateria zlewozmywakowa w kuchni, bateria natryskowa w łazience, umywalka               (1 szt. - łazienka), muszla sedesowa, kabina natryskowa. Przewidzieć umywalkę na szafce podumywalkowej. Szafka koloru białego z połyskiem.

- Rozrysować planowane ustawienie szafek kuchennych dolnych i górnych, ustawienie kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym, lodówkę. Dolne szafki kuchenne zwieńczyć blatem roboczym, w którym montowany będzie zlew.

- Przewidzieć malowanie emulsyjne wszystkich sufitów i ścian.

Szczegółowe dalsze ustalenia zostaną dokonane w konsultacji z projektantem wybranym do realizacji zadania w trakcie prac projektowych. Podjęta zostanie m.in. decyzja dotycząca niezbędnych do wykonania robót w zakresie instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych).