Specyfikacja techniczna

Rodzaj urządzenia: wewnętrzna przyschodowa platforma dla osób niepełnosprawnych Udźwig nominalny:  nie mniej niż 250 kg

Prędkość jazdy: nie mniej niż 0,1 m/s  +/- 10%

Liczba przystanków: zgodnie z dokumentacja projektową

Wymiary platformy: 900 x 800 mm, typ najazdowy przelotowy. Podest wykończony materiałem antypoślizgowym.

Wysokość podnoszenia: zgodnie z dokumentacja projektową

Kąt pochylenia biegu schodów: zgodnie z dokumentacja projektową

Napęd: akumulatorowy, z łagodnym startem i zatrzymaniem

Zasilanie: jednofazowe 230 V, 50 Hz, akumulatory 24V DC

Moc silnika: minimum 500 W,

Sposób sterowania:

Przywołanie: na każdym przystanku za pomocą kaset radiowych.

Na platformie za pomocą przycisków,

Zabezpieczenie przed korzystaniem z urządzenia przez osoby nieupoważnione – blokada kluczykowa na platformie i kasetach

Sposób składania i rozkładania platformy: automatyczny

Rampy najazdowe: wersja przelotowa 2 szt.

Barierki zabezpieczające przed zjazdem z platformy podczas jej poruszania się, składane w czasie spoczynku: Tak

Przycisk bezpieczeństwa zapewniający awaryjne zatrzymanie platformy: Tak

Kolor platformy i konstrukcji nośnej: czarny RAL 7035

Zgodność z przepisami: Urządzenie musi spełniać obowiązujące w tym zakresie przepisy, 
w szczególności Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE, Dyrektywę Niskonapięciową 2006/95/WE oraz dyrektywę o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE. Urządzenie musi osiadać znak CE.