Załącznik Nr 1 do projektu umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pięciu klatek schodowych, korytarzy wraz z wejściami prowadzącymi do lokali mieszkalnych położonych przy ul. Jachowicza 4A i 4B w Warszawie (dwa oddzielne budynki).

Zakres opracowania:

- Dokumentacja projektowa w ilości 3 egzemplarzy, wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458).

- Przedmiar robót w ilości 3 egzemplarzy, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju              i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458).

- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w ilości 3 egzemplarzy, wykonaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.                w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458).

- Kosztorys inwestorski w ilości 3 egzemplarzach wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458).

- Kosztorys tzw. ,,ślepy’’ w ilości 3 egzemplarzach wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458).

- Komplet w/w dokumentacji w postaci elektronicznej na nośniku CD w wersji oryginalnej utworzonej przez poszczególne programy projektowe oraz kosztorysowe jak również przekonwertowane do formatu *.pdf.

Dokumentacja powinna zawierać inwentaryzację stanu istniejącego lokali, a także proponowane rozwiązania projektowe. Zakres przewidywanych do wykonania robót budowlanych obejmował będzie branże budowlaną, elektryczną.

Dokumentacja opracowana powinna być w sposób wystarczający do jej wykorzystania                       w postępowaniu dotyczącym wykonania robót budowlanych realizowanym na jej podstawie.

Zawartość opracowania projektowego powinna być zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zawierać co najmniej:

- Opis techniczny: w tym opis stanu istniejącego i proponowanych rozwiązań projektowych obejmujący zakres prac przewidzianych do wykonania w zakresie poszczególnych branż.

- Oświadczenie projektanta o wykonaniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z umową zawartą z inwestorem.

- Kserokopie odpowiednich uprawnień oraz aktualnych zaświadczeń o członkostwie
w okręgowej izbie samorządu zawodowego.

- Rzuty – stan istniejący.

- Rzut  – stan po remoncie.

Zakres opracowania prac remontowych przewidywanych do wykonania i do uwzględnienia             w dokumentacji remontu budynków przy ul. Jachowicza 4A i 4B w Warszawie:

- Budynek zlokalizowany przy ul. Jachowicza 4A w Warszawie - 4 klatki schodowe, 4 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna, ilość lokali mieszkalnych – 36, powierzchnia zabudowy 787,2 m², powierzchnia użytkowa 2728,20 m², kubatura 10800,00 m³.

Zakres robót obejmuje:

- demontaż starych rozdzielnic elektrycznych znajdujących się na klatce schodowej,

- ewentualny demontaż starych przewodów elektrycznych znajdujących się na klatce schodowej, wykonanie nowej instalacji spełniającej obowiązujące wymagania,

- demontaż starych opraw oświetleniowych znajdujących się na klatce schodowej,

- demontaż starych kanałów instalacyjnych – ułożenie instalacji teletechnicznych (TV, Internet, domofon) w rurkach instalacyjnych pvc lub peszel mimimum 22 mm,

- ułożenie nowych linii wlz od licznika do lokalu mieszkalnego,

- usunięcie ze ścian pozostałości starego tynku dekoracyjnego,

- montaż nowych rozdzielnic elektrycznych (dla każdego lokalu mieszkalnego), wymiana instalacji począwszy od licznika do rozdzielni w lokalu mieszkalnym,

- montaż nowej instalacji elektrycznej na klatkach schodowych,

- montaż instalacji oddymiania klatek schodowych,

- nałożenie dwukrotne gładzi na powierzchnie ścian,

- montaż oświetlenia typu LED z czujnikami ruchu na klatce schodowej,

- montaż stopnic z 2 cm płyt lastrykowych,

- montaż podstopnic z terakoty,

- montaż barierki ochronnej (rama z stali kwasoodpornej, wypełnienie dowolne),

- dwukrotne malowanie farbą akrylową farbę lateksową o wysokiej odporności na zabrudzenia, szorowania i szorowanie na mokro,

- zabezpieczenie na wysokości 1,2 m powierzchni ścian klatek lakierem bezbarwnym.

- Budynek zlokalizowany przy ul. Jachowicza 4B w Warszawie - 1 klatka schodowa, 4 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna, ilość lokali mieszkalnych – 18, powierzchnia zabudowy 310,00 m², powierzchnia użytkowa 1146,50 m², kubatura 5031,00 m³.

Zakres robót obejmuje:

- demontaż starych rozdzielnic elektrycznych znajdujących się na klatce schodowej,

- ewentualny demontaż starych przewodów elektrycznych znajdujących się na klatce schodowej, wykonanie nowej instalacji spełniającej obowiązujące wymagania,

- demontaż starych opraw oświetleniowych znajdujących się na klatce schodowej,

- demontaż starych kanałów instalacyjnych – ułożenie instalacji teletechnicznych (TV, Internet, domofon) w rurkach instalacyjnych pvc lub peszel mimimum 22 mm,

- ułożenie nowych linii wlz od licznika do lokalu mieszkalnego,

- usunięcie ze ścian pozostałości starego tynku dekoracyjnego,

- montaż nowych rozdzielnic elektrycznych (dla każdego lokalu mieszkalnego), wymiana instalacji począwszy od licznika do rozdzielni w lokalu mieszkalnym,

- montaż nowej instalacji elektrycznej na klatkach schodowych,

- montaż instalacji oddymiania klatek schodowych,

- nałożenie dwukrotne gładzi na powierzchnie ścian,

- montaż oświetlenia typu LED z czujnikami ruchu na klatce schodowej,

- montaż stopnic z 2 cm płyt lastrykowych,

- montaż podstopnic z terakoty,

- montaż barierki ochronnej (rama z stali kwasoodpornej, wypełnienie dowolne),

- dwukrotne malowanie farbą akrylową farbę lateksową o wysokiej odporności na zabrudzenia, szorowania i szorowanie na mokro,

- zabezpieczenie na wysokości 1,2 m powierzchni ścian klatek lakierem bezbarwnym.

Ostateczny zakres niezbędnych prac remontowych oraz ewentualnej dokumentacji zostanie ustalony z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza po przeprowadzeniu wizji lokalnej budynków będących przedmiotem zamówienia.